Введение.

Основание для проектирования.

ЗАО ПИ «Башкиргражданпроект», мастерская генерального плана в соответствии с договором № 20474 по заказу Администрации МР Гафурийский район РБ разработал проект «Генеральный план сельского поселения Бурлинский сельсовет МР Гафурийский район РБ». Проект выполнен на основании утвержденного задания на разработку документа территориального планирования.

Цель работы.

Формирование стратегии и приоритетов устойчивого развития территории сельсовета в свете новых подходов, направленных на обеспечение улучшения условий жизни населения при соблюдении необходимого баланса в использовании природных ресурсов.

Проектом выявляются ресурсные возможности территорий сельсовета (природные, социально-территориальные), даются предложения по развитию транспортной и инженерной инфраструктуры, организации рекреационных мест, отдыха и т.д.

Вопросы экономического, социального и территориального развития рассматриваются в тесной увязке с экологическим состоянием территории, со спецификой хозяйственной деятельности.

Главная задача.

Главной задачей проекта является определение назначения территорий, исходя из совокупности социальных, экономических, экологических и иных факторов в целях обеспечения устойчивого развития территорий, развития инженерной, транспортной и социальной инфраструктур, обеспечения учета интересов граждан и их объединений РФ, РБ, муниципальных образований.

Проектные решения являются основой последующих стадий градостроительного проектирования (проекты планировок территорий и т.д), разработок жилищных и социальных программ.

Использованные материалы.

- Проект выполнен в соответствии с Федеральными Законами, Кодексами, Постановлениями Правительств Российской Федерации, Республики Башкортостан, нормативными и правовыми актами и документами.

- Утвержденная Схема территориального планирования МР Гафурийский район РБ.

- Исходные данные, представленные Администрацией МР Гафурийский район, администрацией сельского поселения Бурлинский сельсовет МР Гафурийский район, Министерствами и ведомствами РБ, топографическая съемка ГИС ИНГЕО.

- Федеральные и Республиканские целевые программы.

- Документы о состоянии окружающей среды, техногенной обстановке.

Генеральный план рассчитан на реализацию в два этапа:

I очередь строительства – до 2023 года.

Расчетный срок – до 2033 года.

Глава I. Размещение проектируемого сельсовета в системе расселения. Современное использование территории.

1.1. Положение сельсовета в системе расселения. Современное использование территории.

Сельское поселение Бурлинский сельсовет расположен в северо-западной части МР Гафурийский район. Территория сельсовета граничит с севера - с территорией Зилим-Карановского сельсовета, с востока – с территорией Саитбабинского сельсовета, с юга – с территорией Табынского сельсовета, с запада – с территориями Аургазинского и Кармаскалинского районов.

Большое влияние оказывают производственные предприятия I и III классов опасности.

На территории сельсовета располагаются водные пути р.Белая.

В СП Бурлинский сельсовет находятся следующие населенные пункты: Бурлы, Явгильды, Зириково, Курмантау, Баимбетово, Михайловка.

1.2. Существующая застройка.

Существующая планировочная структура сел Явгильды, Михайловка – компактная, Бурлы – расчлененная, Курмантау, Баимбетово, Зириково – линейная. Тип планировочной системы сел – комбинированный (в основном сочетаются прямоугольная и свободная планировочные системы). Общественные центры населенных пунктов расположены, в основном, в их центральных частях.

Основными преградами для развития населённых пунктов являются – земли гослесфонда и водного фонда, инженерно-транспортные коммуникации (ВЛЭП 35 кВ, газопровод), нефтяной горный отвод, промышленные и сельскохозяйственные территории.

1.2.1. Жилая застройка.

В населённых пунктах сельсовета жилая застройка представлена 1 - 2 этажными индивидуальными жилыми домами с приусадебными участками.

Инженерное оборудование жилого фонда неполное. Материал стен в основном – кирпич, дерево.

1.2.2. Общественная застройка.

Объекты культурно-бытового обслуживания представлены следующими объектами:

таблица б)

| Перечень общественных учреждений и организаций (по состоянию на 2015 г.) |
| --- |
| Номер на плане | Наименование предприятия | Примечания |
|  | Бурлы |
| 1 | Фельдшердско-акушерский пункт |  |
| 2 | Мечеть |  |
| 3 | Столовая |  |
| 4 | Дом культуры на 244 места |  |
|  | Администрация |  |
|  | Библиотека на 13 тыс. ед. хранения |  |
|  | Отделение полиции |  |
| 5 | Школа на 320 учащихся |  |
|  | Детский сад на 25 мест |  |
| 13 | Отделение связи |  |
|  | Явгильды |
| 6 | Школа |  |
|  | Детский сад на 20 мест |  |
| 7 | Мечеть |  |
| 8 | Магазин |  |
| 14 | Фельдшердско-акушерский пункт |  |
|  | Зириково |
| 9 | Магазин |  |
| 15 | Магазин |  |
| 16 | Магазин |  |
| 17 | Школа на 25 учащихся | Закр. |
|  | Баимбетово |
| 10 | Школа | Переоборудование в детский сад на 25 мест |
| 18 | Магазин |  |
| 19 | Дом культуры на 50 мест |  |
|  | Фельдшердско-акушерский пункт |  |
|  | Курмантау |
| 11 | Школа |  |
|  | Детский сад на 20 мест |  |
| 12 | Фельдшердско-акушерский пункт | Вынос в здание школы |

Примечание: *

см. экспликацию на опорном плане

Отмечается низкая обеспеченность детскими садами, магазинами, объектами бытового обслуживания.

1.2.3. Производственная, коммунально-складская застройка.

Перечень предприятий производственного и коммунально-складского назначения приведён в экспликации на основном чертеже ГД-3, а также ниже:

таблица в)

| Перечень производственных предприятий, учреждений и организаций (по состоянию на 2015 г.) |
| --- |
| Номер на плане | Наименование предприятия | Существующая санитарно-защитная зона,м | Проектируемая санитарно-защитная зона,м | Примечания |
|  | с.Бурлы |
| 4 | Кладбище | 50, V |  | Закрытое |
| 6 | Пождепо |  | 50, V | Новое строительство на 1 очередь |
|  | д.Явгильды |
| 11 | Кладбище | 50, V |  | Закрытое |
|  | д.Зириково |
| 15 | Кладбище | 50, V |  | Закрытое |
|  | д.Баимбетово |
| 17 | Молочно-товарная ферма (600-700 голов) | 300, III | 300, III | Реконструкция на расчетный срок |
| 18 | Кладбище | 100, IV |  | Сущ. |
|  | с.Курмантау |
| 19 | Машино-транспортная мастерская | 300, III | 100, IV | Модернизация и реконструкция на 1 очередь |
| 20 | Кладбище | 100, IV |  | Сущ. |
|  | Территории вне населенных пунктов |
| 1 | Зерноток, склады | 50, V |  | Сущ. |
| 2 | Машино-транспортная мастерская | 300, III | 100, IV | Реконструкция на расчетный срок |
| 3 | Молочно-товарная ферма (300 голов) | 300, III | 300, III | Реконструкция на расчетный срок |
| 5 | Станция техобслуживания |  | 100, IV | Новое строительство на расчетный срок |
| 7 | Коммунальное предприятие |  | 100, IV | Новое строительство на перспективу |
| 8 | Электроподстанция | 100, IV |  | Сущ. |
| 9 | Молочно-товарная ферма | 50, V | 100, IV | Реконструкция на расчетный срок |
| 10 | Малые предприятия |  | 100, IV | Новое строительство на расчетный срок |
| 12 | Кладбище |  | 100, IV | Проект на расчетный срок |
| 13 | Зерноток | 50, V |  | Сущ. |
| 14 | Малые предприятия |  | 100, IV | Новое строительство на перспективу |
| 16 | Кладбище |  | 100, IV | Проект на расчетный срок |
| 21 | Сельскохозяйственное предприятие |  | 100, IV | Новое строительство на перспективу |
| 22 | АЗС (4 колонки) | 100, IV |  | Сущ. |
| 23 | Кладбище | 100, IV |  | Сущ. |
| 24 | Скотомогильник | 1000, I |  | Сущ. |
| 25 | Малые предприятия |  | 50, V | Новое строительство на расчетный срок |
| 26 | Скотомогильник |  | 1000, I | Новое строительство на 1 очередь |
| 27 | Сельскохозяйственное предприятие |  | 100, IV | Новое строительство на расчетный срок (вынос МТФ из водоохранной зоны) |

1.3. Существующие памятники истории, культуры и археологии.

На территории СП Бурлинский сельсовет выявлены следующие памятники археологии.

1.4. Транспорт и дороги.

Внешняя связь СП Бурлинский сельсовет с другими населенными пунктами осуществляется по межмуниципальной автомобильной дороге Кармаскалы – Красноусольский. Имеется ряд автодорог местного значения, связывающих населенные пункты между собой.

Улично-дорожная сеть внутри населенных пунктов не имеет полного благоустройства. Параметры улиц не соответствуют действующим нормам. Тротуары и озеленение отсутствуют.

Автомобильные дороги внешней сети и улично-дорожная сеть населенных пунктов имеет асфальтобетонное, щебеночное и грунтовое покрытие.

1.5. Коммунальные сооружения.

Кладбища по состоянию на середину 2015 года.

| Местоположение | Расстояние в км | Территория в га | Намечается ли ликвидация и по какой причине |
| --- | --- | --- | --- |
|  | От центра до села | От ближайшей жилой застройки |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Бурлы | 0 | 0,057 | 4,50 | закрытое |
| Явгильды | 0 | 0,062 | 1,35 | закрытое |
| Зириково | 0,07 | 0,016 | 1,29 | закрытое |
| Курмантау | 0 | 0,334 | 4,66 | действующее |
| Баимбетово | 0 | 0,047 | 1,39 | действующее |
| Михайловка | 0,79 | 0,860 | 0,60 | действующее |

По состоянию на середину 2015 года на территории сельского поселения Бурлинский сельсовет свалки ТКО, скотомогильники подлежат ликвидации. Существующий скотомогильник близ с.Баимбетово предлагается оставить.

На территории сельского поселения Бурлинский предлагается разместить новый скотомогильник.

Глава II. Оценка природных условий и ресурсов.

2.1. Климат.

Большая часть района относится ко VIII агроклиматическому району, который характеризуется следующими показателями:

- сумма температур за период с температурой 10 градусов С и выше – 1900…2100;

- продолжительность периода с температурой 10 градусов С и выше (дни) – 130…135;

- продолжительность безморозного периода (дни) – 110…125;

- сумма осадков за теплый период (мм) – 350…450;

- ГТК Селянинова – 1,00…1,25;

- средняя высота снежного покрова за зиму (мм) – 50…70.

Западная часть района вдоль русла р.Белая относится к V агроклиматическому району, который характеризуется следующими показателями:

- сумма температур за период с температурой 10 градусов С и выше – 2000…2200;

- продолжительность периода с температурой 10 градусов С и выше (дни) – 135…145;

- продолжительность безморозного периода (дни) – 125…140;

- сумма осадков за теплый период (мм) – 350…400;

- ГТК Селянинова – 0,95…1,10;

- средняя высота снежного покрова за зиму (мм) – 40…50

Климат континентальный с проявляющейся тенденцией в сторону увеличения влажности. Продолжительность периода с положительными среднемесячными  температурами около 7 месяцев, в т.ч. безморозный период 110-120 дней. Сумма активных температур воздуха за период со среднесуточной температурой выше 10 °С 1800-2000 С и более. Среднегодовая температура воздуха колеблется от 2 до 3,7°С. Среднемноголетняя среднегодовая температура воздуха +2,3°С, среднеиюльская +18-20°С с абсолютным максимумом +40°С, среднеянварская – 18-20°С с абсолютным минимумом - 48°С. Годовое количество осадков за последнее десятилетие – 704 мм.

Минимальное количество осадков выпадает весной, максимальное – в июне-июле, октябре-ноябре. Относительная влажность воздуха в дневные часы 50-60% в тёплый и 75-80% в холодный сезоны. Гидротермический коэффициент колеблется в пределах 1,0-1,4. Мощность снежного покрова на поле на 31 декабря 20-40 см, на 1 марта 40-60 см.

Средняя скорость ветра – 3,6 м/сек, преобладающие ветра – южные.

По климатическому районированию территории России для строительства территория относится к климатическому подрайону IВ. Расчетная температура для проектирования отопления –340С (температура самой холодной пятидневки обеспеченностью 0,92). Продолжительность отопительного периода (со среднесуточной температурой воздуха <8°С) 211дней. Максимальная глубина промерзания почвы раз в 10 лет равна 159см, раз в 50 лет – 209см.

Климатическая характеристика приводится по данным ТСН «Климат Республики Башкортостан» и СНиП 23-01-99 «Строительная климатология».

Климатические параметры холодного периода года (Станция Стерлитамак)

| 1. | Температура воздуха наиболее холодных суток, С |  |
| --- | --- | --- |
|  | обеспеченностью 0,98 | -42 |
|  | обеспеченностью 0,92 | -40 |
| 2. | Температура воздуха наиболее холодной пятидневки, С |  |
|  | обеспеченностью 0,98 | -38 |
|  | обеспеченностью 0,92 | -36 |
| 3. | Температура воздуха, С обеспеченностью 0,94 | -21 |
| 4. | Абсолютная минимальная температура воздуха, С | -46 |
| 5. | Средняя суточная амплитуда температуры воздуха наиболее |  |
|  | холодного месяца, С | 9,3 |
| 6. | Продолжительность, суточная и средняя температура воздуха периода С со средней суточной температурой воздуха |  |
|  | 0 продолжительность/сред. температура | 160/-9,6 |
|  | 8 продолжительность/сред. температура | 208/-6,4 |
|  | 10 продолжительность/сред. температура | 223/-5,4 |
| 7. | Средняя месячная относительная влажность воздуха наиболее холодного месяца, % | 81 |
| 8. | Средняя месячная относительная влажность воздуха в 15 ч. наиболее холодного месяца, % | 75 |
| 9. | Количество осадков, мм за ноябрь-март | 165 |
| 10. | Повторяемость направления воздуха, % за XII-II/III-IV |  |
|  | С | 9/12 |
|  | СВ | 4/7 |
|  | В | 2/5 |
|  | ЮВ | 7/7 |
|  | Ю | 52/33 |
|  | ЮЗ | 14/16 |
|  | З | 4/10 |
|  | СЗ | 6/10 |
| 11. | Максимальная из средних скоростей ветра по румбам за январь, м/с |  |
|  | С | 4,9 |
|  | СВ | 4,0 |
|  | В | 4,0 |
|  | ЮВ | 7,5 |
|  | Ю | 8,5 |
|  | ЮЗ | 6,5 |
|  | З | 4,0 |
|  | СЗ | 4,6 |
| 12. | Средняя скорость ветра, м/с за три наиболее холодных месяца | 4,8 |
| Климатические параметры теплого периода года 1. Барометрическое давление 969,3 2. Температура воздуха, обеспеченностью: 0,99 29,1 0,98 27,0 0,96 25,0 0,95 24,2 3. Средняя максимальная температура воздуха наиболее теплого месяца С 26,4 4. Абсолютная максимальная температура воздуха С 41 5. Средняя суточная амплитуда температуры воздуха наиболее теплого месяца, С 12,5 6. Средняя относительная влажность воздуха наиболее теплого месяца % 67 7. Средняя месячная относительная влажность воздуха в 15 ч. наиболее теплого месяца 51 8. Количество осадков за апрель-октябрь, мм 345 9. Суточный максимум осадков, мм 52 10. Средняя продолжительность охладительного периода, мм 40 |
| 11. Средняя температура охладительного периода, С 18,7 12. Минимальная из средних скоростей ветра за июль, м/с 0,0 |
| 13. | Преобладающее направление ветра за июнь-август, м/с | Ю |
| 14. | Среднее число дней с росой за год | 81 |

Средняя месячная и годовая температура воздуха, С

1. январь – 14,5

2. февраль – 13,7

3. март – 6,8

4. апрель + 5,0

5. май +13,5

6. июнь +18,2

7. июль +19,6

8. август +17,4

9. сентябрь + 11,5

10. октябрь +3,5

11. ноябрь – 4,9

12. декабрь -11,2

13. год + 3,1

Средняя скорость ветра (год) по направлениям, м/с

север 3,5

северо-восток 3,1

восток 2,5

юго-восток 4,1

юг 4,6

юго-запад 3,9

запад 3,3

северо-запад 3,6

2.2. Инженерно-геологическая характеристика. Рельеф.

Рельеф территории района разнообразный. В долине р.Белая рельеф относится к:

- Прибельской равнине, пологоволнистый, аккумулятивный;

- Предгорью западного склона Урала, денудационно-литоморфный.

Большая часть района относится к низкогорью западного склона Урала, денудационный структурно-литоморфный.

Пригодность территорий для наземного строительства:

- Западная часть района: осложненные – периодическое затопление речными водами пойм и надпойменных террас долин рек. Наличие заболоченностей, подмыв берегов. Поверхности речных террас ровные. Основанием являются суглинки, глины и пески. Подземные воды 0-8м.

- Центральная часть района: сложные – пересеченность рельефа и частая смена уклонов поверхности при расчлененности до 15%. Четко выраженные крутосклонные хребты, гряды и отдельные холмы разделены преимущественно каньонообразными долинами рек. Превышение водоразделов над реками 150-400м. Основанием являются суглинки, глины с дресвой и щебнем, мелкие россыпи обломков коренных пород. Подземные воды 0-150м.

- Восточная часть района: очень сложные -  пересеченность рельефа и частая смена уклонов поверхности. Чрезвычайное разнообразие комплексов терригенно-карбонатных пород. Четко выраженные крутосклонные хребты, гряды и отдельные холмы разделены преимущественно каньонообразными долинами рек. Превышение водоразделов над реками 300-600м. Основанием являются суглинки, глины с дресвой и щебнем, мелкие россыпи обломков коренных пород. Подземные воды 0-30м.

По характеру рельефа и условиям залегания карстующихся пород карст  относится к уральской карстовой стране, горный карст с сильнодислоцированных образованиях Урала. Обнаженность карстующихся пород:

- Восточная часть района -- карстующиеся породы выведены на поверхность, прикрыты почвенно-растительным слоем или маломощным чехлом современных элювиально-делювиальных отложений.

- Центральная часть района – карстующиеся породы маломощны или отсутствуют.

- Западная часть района – карстующиеся породы скрыты под верхнепермскими скальными породами водопроницаемыми по трещинам на крутых склонах долин рек.

Интенсивность распространения (пораженность) проявлений овражной эрозии территории менее 1%, интенсивность распространения (пораженность) проявлений эрозионных склоновых процессов 15-20%.

В основном территория района, по условиям рельефа, частично пригодна для механизированной обработки полей и уборки урожая с применением сложных сельскохозяйственных машин и орудий.

Территория в целом не благоприятна для градостроительного освоения.

2.3. Гидрогеологические условия.

Гидрологическая сеть района относится к бассейну р.Волги, I порядка р.Кама, II порядка р.Белая, III порядка р.Уфа и р. Сим. Основную речную сеть образует нижнее течение реки Сим с притоками. В районе имеются многочисленные родники.

Выводы.

- Территория района благоприятна для развития рекреационно-туристического комплекса, развитие жилищно-промышленного комплекса имеет значительные ограничения.

- Густота речной сети 0,7…0,8 км/км2 (самый большой показатель по республике).

- Заболоченность территории от 0,1 до 1%.

- Район относится к территориям с долей меженного стока 45 – 55% от годового, со среднегодовой мутностью рек более 25 - 50г/м3, минерализацией  200…1000мг/л.

Территория района по обеспеченности подземными водами относится к обеспеченной (более 10 куб.м./сут на 1 чел.).

2.4. Растительность. Почвы.

Гафурийский район расположен в центральной части Республики Башкортостан. Район расположен в западных предгорьях Южного Урала и в Прибельской низменности. Большая восточная часть района имеет низкогорный рельеф (абс. высоты до 600-700 м), западная равнинная  - представлена долиной р. Белой. Климат горной части с достаточным увлажнением, равнинной – незначительно засушливый.

Преобладающие почвы – горные серые лесные, пойменные и оподзоленные черноземы. Главные реки района – Белая и Зилим. Вдоль первой выделены запретные полосы лесов. Горная часть района в настоящее время относительно малоосвоенная и малонаселенная, равнинная – густозаселенная с развитым сельским хозяйством. Сельхозугодия занимают 85.2 тыс. га (28 %  от площади района).

Под лесами занято 184.1 тыс. га или 60.6 % территории района. В лесах преобладают спелые и перестойные березняки и осинники. В широколиственных лесах доминируют липа, дуб, ильм, реже клен. Сосновые леса сохранились по склонам реки Зилим, там же представлены реликтовые широколиственно-еловые, реже в нижнем течении – широколиственно-елово-пихтовые леса. Площади лиственничников незначительны. Местами сохранились в той или иной степени деградированные остепненные луга с ковылем перистым. Изредка в карстовых воронках встречаются осоково-гипновые и сфагновые болота с клюквой.

Преобладают серые лесные, пойменные почвы и оподзоленные чернозёмы. Почвообразующими породами являются делювиальные отложения, элювио-делювиальные плотные бескарбонатные отложения.

2.5. Полезные ископаемые.

В недрах района имеются месторождения нефти, стекольного доломита, кварцевого песка, песчано-гравийной смеси, известняка, сапропеля, белой глины. На территории СП Бурлинский сельсовет имеется нефтяной горный отвод.

2.6. Основные экологические проблемы

Состояние воздушного бассейна.

Основными источниками загрязнения воздушного бассейна являются производственные предприятия I-V класса вредности.

Состояние водного бассейна.

Поверхностные воды. Водные объекты представлены реками Белая, Зиган и Инзельский. На современное состояние рек оказывает влияние хозяйственная деятельность человека, так как в непосредственной близости расположены хозяйственные дворы и сельскохозяйственные предприятия, в результате неорганизованные сбросы попадают непосредственно в реки, загрязняя их.

Подземные воды. Для питьевых и хозяйственных нужд населения используется в том числе колодезная вода с глубиной колодцев до 10м, артезианские скважины.

Для предотвращения водоносного горизонта от загрязнения, вокруг скважин должны быть организованы зоны санитарной охраны со всеми необходимыми санитарно-защитными требованиями. 1 пояс зоны санитарной охраны водозабора – зона строгого режима вокруг скважин принята 50м, 2 пояс – 300м.

2.7. Границы зон с особыми условиями использования территории

Границы зон с особыми условиями использования территории

Границы зон с особыми условиями использования территории установлены в соответствии с законодательством Российской Федерации.

К основным зонам с особыми условиями использования территории относятся следующие:

- водоохранные зоны и прибрежные полосы водных объектов;

- зоны санитарной охраны источников водоснабжения;

- зеленые насаждения общего пользования (парки, скверы и т.п.);

- естественные ландшафты (леса, городские леса, заповедники, питомники и т.п.);

- СЗЗ от промышленных и коммунальных объектов;

- СЗЗ от объектов траспортно-инженерной инфраструктуры;

- СЗЗ от объектов социального назначения (крупные торговые комплексы, стадионы, кладбища);

- затапливаемые, заболоченные территории.

По результатам комплексной оценки современного состояния выявлены:

Территории, не подлежащие градостроительному освоению:

- береговые полосы водных объектов (в соответствии с ст.65 Водного кодекса РФ):

- для рек протяженностью более 10км от истока до устья береговая полоса (Белая, Бурлы) 20м,

- для рек и ручьев протяженностью менее 10 км от истока до устья - 5м.

- Зона охраны водозаборов:

- I пояс ЗСО для артезианских скважин  - 50 м.

- II пояс ЗСО для артезианских скважин  - 300 м.

- Зоны охраны естественных ландшафтов и озелененных территорий присутствуют в виде гослесфонда.

Территории, подлежащие градостроительному освоению с ограничениями:

- санитарно-защитные зоны от объектов социального назначения (приняты по СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 от 25 сентября 2007г):

- кладбище действующее – класс вредности IV, СЗЗ – 100 м;

- кладбище закрытое – класс вредности V, СЗЗ – 50 м;

- санитарно-защитные зоны от объектов транспортно-инженерной инфраструктуры (приняты по СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 от 25 сентября 2007г, СНиП 2.07.01-89*):

- дорога межмуниципального значения, СЗЗ – по 100 м от бровки земляного полотна,

- дорога местного значения, СЗЗ – по 50 м от бровки земляного полотна,

- сети объектов добычи и транспортировки нефти и газа, СЗЗ в соответствии в предоставленными исходными данными и нормативными документами;

- санитарно-защитные зоны от объектов промышленного и коммунального назначения (приняты по СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 от 25 сентября 2007г) – смотри раздел ОПЗ «Охрана окружающей среды».

- Санитарно-защитные зоны от объектов промышленного и коммунального назначения (приняты по СанПиН  2.2.1/2.1.1.1200-03 от 25 сентября 2007г).

| Наименование предприятия | Существующая санитарно-защитная зона |
| --- | --- |
| Зерноток | 50 м, IV класс опасности |
| Склад | 50 м, IV класс опасности |
| Машинно-тракторная мастерская | 300 м, III класс опасности |
| Молочно-товарная ферма | 300 м, III класс опасности |
| Электроподстанция | 100 м, IV класс опасности |
| АЗС | 100 м, IV класс опасности |

- водоохранные зоны, прибрежные полосы водных объектов.

- для рек протяженностью 10-50км от истока до устья (р.Бурлы, р.Казгаул) 100м, прибрежные защитные полосы водных объектов для рек протяженностью 10-50км от истока до устья (р.Бурлы, р.Казгаул) 50м;

- для рек протяженностью более 50км от истока до устья (р.Белая) 200м, прибрежные защитные полосы водных объектов для рек протяженностью более 50км от истока до устья (р. Белая) 50м;

Планировочные мероприятия по оздоровлению окружающей среды.

Мероприятиями по оздоровлению окружающей среды являются:

- упорядочение производственной застройки:

- формирование промышленных зон

- рентабельное использование территорий предприятий;

- перепрофилирование и модернизация производства:

- перепрофилировать под производство класса вредности V (СЗЗ -  50м) промышленные и сельскохозяйственные предприятия; по предприятиям с СЗЗ по СаНПиН более принятого по проекту разработать план мероприятий по уменьшению СЗЗ до принятых проектом (для сохранения существующей индивидуальной застройки);

- ликвидация свалки ТБО и вывоз твердо-бытовых отходов на территорию действующего полигона ТБО в соответствии с генеральной схемой санитарной очистки района.

Глава III. Проектное решение. Архитектурно-планировочная и объемно пространственная организация территории.

3.1. Функциональное зонирование.

Проектом предусматриваются следующие функциональные зоны:

- Жилая зона;

- Зона многофункциональной общественно-деловой застройки;

- Рекреационная зона;

- Производственная зона;

- Зона инженерно-транспортной инфраструктуры;

- Зона специального назначения;

- Прочие территории.

1. Жилая зона подразделяется на подзоны:

а) зона застройки индивидуальными одноквартирными жилыми домами с приквартирными участками 0,15 га в районе существующей застройки;

б) зона застройки индивидуальными одноквартирными жилыми домами с приквартирными участками 0,15 га в районах нового строительства;

В пределах жилой зоны выделены территории под строительство детских дошкольных учреждений и общеобразовательных школ, предприятий социально-культурного назначения.

2. Зона многофункциональной общественно-деловой застройки включает территории, застроенные зданиями общественного назначения: административными, культурно-бытовыми, спортивными, объектами здравоохранения и социального обслуживания населения, которые формируют общепоселковые и местные общественные центры.

3. Рекреационная зона включает:

Зоны зеленых насаждений общего пользования – парки, скверы, бульвары.

4. Производственная зона представлена промышленными и сельхозпредприятиями, расположенными, в основном, вне границ населенных пунктов на прилегающих территориях.

5. Зона инженерно-транспортной инфраструктуры. В пределах границ населенных пунктов выделены улично-дорожная сеть, коридоры инженерных сетей; на сопредельных территориях – полосы отвода автомобильных дорог.

6. Зона специального назначения. К этой зоне отнесены территории кладбищ, скотомогильников, свалок ТБО, санитарно-защитное озеленение.

7. К прочим отнесены территории сельхозугодий, сады и огороды.

3.2. Архитектурно-планировочное и объемно-пространственное решение.

Планировочная структура проектируемого сельсовета состоит из населенных пунктов, рассредоточенных в пределах сельсовета на близком расстоянии. Планировочная структура сел преимущественно компактная.

В районах нового строительства населенных пунктов основные планировочные оси акцентированы размещением общественных центров. Общественные центры располагаются в центральной части населенных пунктов.

Каждый участок представляет собой совокупность тех или иных запроектированных функциональных зон, связанных между собой системой проектируемых автодорог местного значения, основных и второстепенных улиц.

Основными факторами, определяющими развитие территорий  являются – земли гослесфонда, инженерно-транспортные коммуникации (водоохранные зоны, ВЛЭП, магистральные газопроводы высокого давления, автодороги),  границы муниципальных образований, сельскохозяйственные территории.

Территории под развитие населенных пунктов расположены: с западной стороны с.Бурлы, на северо-востоке с.Явгильды, на востоке с.Зириково и с.Курмантау, на юго-востоке с.Баимбетово.

На последующей стадии при составлении картопланов по границам населенных пунктов, при переводе земель из одной категории в другую выполнить все требуемые согласования с «Башнедра РБ» и «Башнефть» в соответствие с законом РФ «О недрах».

Генеральным планом часть производственных предприятий сохраняются и модернизируются, а часть выносятся и ликвидируются. Также на территории СП Бурлинский сельсовет запроектированы новые производственные территории.

Основной объем нового жилищного строительства расположен в Бурлах, остальной объем равномерно распределяется по другим населенным пунктам Бурлинского сельсовета. Это малоэтажный индивидуальный жилой фонд с приусадебными участками 0,15 га, секционная застройка.

3.3. Численность населения. Трудовые ресурсы

Существующая численность населения сельсовета составляет 1524 чел.

Динамика численности населения сельсовета по отдельным годам приводится в ниже следующей таблице.

Динамика численности населения сельсовета (чел.) таблица а)

| №№ | Населённый пункт | 1989г. перепись | 2002г. перепись | 2010г. перепись |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | с.Бурлы | 591 | 551 | 539 |
| 2 | д.Баимбетово | 210 | 188 | 175 |
| 3 | д.Зириково | 228 | 198 | 161 |
| 4 | с.Курмантау | 494 | 489 | 420 |
| 5 | д.Михайловка | 0 | 0 | 3 |
| 6 | д.Явгильды | 259 | 257 | 226 |
|  | Итого по с/с | 1782 | 1689 | 1524 |

Численность населения сельсовета сокращается. В целом по району наблюдается естественная убыль населения (до 0,1% в год).

Проектом предлагается оптимистический вариант развития сельсовета. Прогнозируется естественный прирост населения.

Далее приведён прогноз возрастного состава населения.

Возрастной состав населения, %%

(по району) таблица б)

| Возрастные группы | Существующее положение %% | Прогноз расч.срок %% |
| --- | --- | --- |
| Моложе трудоспособного возраста | 22,4 | 22,8 |
| В трудоспособном возрасте | 56,0 | 56,7 |
| Старше трудоспособного возраста | 21,6 | 20,5 |
| Всего | 100,0 | 100,0 |

Прогнозируется увеличение численности населения моложе трудоспособного возраста.

Д.Михайловка рассматривается как дачный населённый пункт.

Проектная (прогнозная) численность населения по населённым пунктам в тыс.чел.

таблица в)

| №№ | Населённый пункт | Сущ. | 2035г. | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | с.Бурлы | 0,54 | 0,56 |  |
| 2 | д.Баимбетово | 0,17 | 0,18 |  |
| 3 | д.Зириково | 0,16 | 0,16 |  |
| 4 | с.Курмантау | 0,42 | 0,43 |  |
| 5 | д.Михайловка | 0,00 | 0,01 | дачи |
| 6 | д.Явгильды | 0,23 | 0,24 |  |
|  | Итого по с/с | 1,52 | 1,58 |  |

Общая численность населения по проекту составит 1,58 тыс.чел.

На расчётный срок численность трудоспособного населения прогнозируется в пределах 56 % от всего населения.

Около 13% трудоспособного населения работает за пределами сельсовета, большая часть трудоспособного населения занята в личном подсобном и домашнем хозяйстве.

На расчётный срок сохраняется занятость на существующих предприятиях агропромышленного комплекса и в сфере обслуживания. Предлагается создать дополнительные рабочие места на малых предприятиях и в сфере услуг.

3.4. Объемы строительства.

3.4.1. Жилищное строительство.

Объёмы жилищного строительства рассчитаны по укрупнённым показателям, с учётом территорий нового строительства и доведения средней жилищной обеспеченности на расчётный срок до 35,0 кв.м/чел.

Средняя жилищная обеспеченность существующая по сельсовету составляет 21,6 кв.м/чел.

К застройке предлагаются жилые кварталы индивидуальной застройки с участками.

На первую очередь включены свободные от застройки территории и участки начатого строительства.

Ветхий жилой фонд реконструируется за счёт собственников существующих участков.

Объёмы нового жилищного строительства по генеральному плану составят всего 22,41 тыс. кв.м.

Структура нового жилищного строительства по материалу стен не регламентируется.

Территории под жилые кварталы по населённым пунктам

на расчётный срок в проектных границах

таблица а)

| Наименование населённых пунктов | Новые территории под жилые кварталы на расчётный срок всего, га | в том числе | Перспективные жилые кварталы, га |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 очередь строи-тельства, га | расчётный срок, га |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| с.Бурлы | 19,8 | 9,9 | 9,9 | 58,2 |
| д.Баимбетово | 5,8 | 2,9 | 2,9 | - |
| д.Зириково | 5,0 | 2,5 | 2,5 | 13,4 |
| с.Курмантау | 15,8 | 7,9 | 7,9 | - |
| д.Михайловка | 1,2 | 0,6 | 0,6 | 2,2 |
| д.Явгильды | 10,4 | 5,2 | 5,2 | 10,3 |
| Итого по с/с | 58,0 | 29,0 | 29,0 | 84,1 |

Распределение объёмов жилищного строительства приведено в ниже следующей таблице.

Распределение объёмов жилищного строительства на расчётный срок

таблица б)

| Населённый пункт | Общая площадь, тыс. кв.м | Квартир (домов), шт. | Население, тыс.чел. |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Сущ. сохр. | Новое стр.-во | Всего расч. срок | Сущ. сохр. | Новое стр.-во | Всего расч. срок | Сущ. | Всего расч. срок |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| с.Бурлы | 11,78 | 7,82 | 19,6 | 234 | 104 | 338 | 0,54 | 0,56 |
| д.Баимбетово | 3,36 | 2,94 | 6,3 | 68 | 39 | 107 | 0,17 | 0,18 |
| д.Зириково | 3,99 | 1,61 | 5,6 | 80 | 21 | 101 | 0,16 | 0,16 |
| с.Курмантау | 8,17 | 6,88 | 15,05 | 189 | 92 | 281 | 0,42 | 0,43 |
| д.Михайловка | 0 | 0,35 | 0,35 | 0 | 5 | 5 | 0,00 | 0,01 |
| д.Явгильды | 5,59 | 2,81 | 8,4 | 114 | 37 | 151 | 0,23 | 0,24 |
| Итого по с/с | 32,89 | 22,41 | 55,3 | 685 | 298 | 983 | 1,52 | 1,58 |

3.4.2. Культурно-бытовое строительство.

Расчет потребности в предприятиях обслуживания произведен с учетом нормативов СНиП 2.07.01-89* (СП 42.13330.2011) «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» - приложение «Ж» (рекомендуемое) и республиканских нормативов градостроительного проектирования, утвержденных постановлением Правительства республики Башкортостан №153 от 13 мая 2008г. на расчетную численность постоянного населения 1,58 тыс. чел. на расчетный срок.

Каждый населенный пункт сельсовета рассматривается как часть создаваемой групповой местной системы расселения и вовлечен в систему взаимосвязанных населенных пунктов с развитой транспортной структурой, которая позволит сельскому населению независимо от места жительства получить относительно равноценные возможности в выборе места приложения труда, учебы, отдыха, социального и культурно-бытового обслуживания. Обслуживание сельских населенных пунктов за пределами радиусов доступности осуществляется передвижными средствами, дополняющими сеть стационарных учреждений.

Расчет объемов культурно-бытового строительства по проекту выполнен, исходя из намеченной ступенчатой системы обслуживания населения с учетом дифференциации по видам обслуживания (эпизодическое, периодическое, повседневное обслуживание), радиусам пешеходной и транспортной доступности.

За единицу расселения, в границе которой проектом предусматривается размещение основных учреждений повседневного обслуживания, принята местная система расселения. С.Бкрлы является центром местной системы расселения. Соответственно размещаются объекты культурно-бытового и социального обслуживания

Объекты эпизодического пользования — больница, поликлиника, объекты социального обслуживания размещаются в районном центре.

Расчеты по населённым пунктам сельсовета сведены в таблицу а). Указанные рекомендуемые нормативы содержат минимальные расчетные показатели обеспечения благоприятных условий жизнедеятельности человека.

Несмотря на экономическую ситуацию и проблемы с инвестированием проектом предлагается зарезервировать территории под объекты социальной инфраструктуры.

Размещение и ёмкость конкретных учреждений обслуживания уточняется на последующих стадиях проектирования.

Перечень размещаемых объектов дан в экспликации на основном чертеже проекта.

Общеобразовательные учреждения.

Расчет потребности в детских дошкольных учреждениях и общеобразовательных школах в населённых пунктах произведен по нормативам и исходя из демографии.

Для рационального функционирования школьной сети в сельской местности возникает необходимость специального подвоза школьников. В связи с этим сохраняются маршруты программы «Школьный автобус».

Расчет потребности в учреждениях культурно-бытового

обслуживания местного значения

таблица а)

| п/п | Наименование | Ед. изм. | Норма на 1000 жит. | Тре-буется на расч. срок | Сущ./ сущ. сохран. | Новое стр-во всего/ в т.ч. 1 очер-едь | Разме-щается всего на расч. срок | Требу-ется новых терри-торий,га | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | Население с/с | тыс. чел. |  | 1,58 |  |  |  |  |  |
|  | Учреждения народного образования |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Детские дошкольные учреждения | мест | 33 | 52 | 45/ 45 | 7/ - | 52 | - | с.Бурлы (расширение сущ.) |
| 2 | Общеобразовательные школы | учащ. | 144 | 228 | 488/ 488 | - | 488 | - |  |
| 3 | Внешкольные учреждения, всего, в т.ч. | мест | 10% от числа школьн. | 23 | - | 23/ 23 | 23 | - | В сущ. школе |
|  | Учреждения здравоохранения |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Больницы | коек | 13,5 | 21 | - | - | - | - | В районном центре |
| 2 | Врачебная амбулатория | пос./ см. | 35 | 55 | - | -- |  | - | В районном центре |
| 3 | ФАПы | объ-ект | 5 на с/с | 5 | 4/ 4 | 1/ - | 5 | Встр. | д.Зириково |
| 4 | Аптеки | объ-ект | 4 на с/с | 4 | - | 4/ - | 4 | Встр. | с.Бурлы, д.Зириково, с.Курмантау, д.Явгильды |
|  | Учреждения социального обеспечения |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Учреждения соц. обслужив. | объ-ект | 1 на с/с | 1 | - | - | - | - | В районном центре |
|  | Спортивные и физкультурные сооружения |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Спортивные помещения (залы) всего | м2 площ. пола | 160 | 252 | 252/ 252 | - | 252 | - |  |
|  | Учреждения культуры и искусства |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Клубы | посет. мест | 270 | 427 | 294/ 294 | 133/ - | 427 | 0,2 | с.Курмантау |
| 2 | Библиотека | тыс.т. | 6 | 9,48 | 12,7/ 12,7 | - | 12,7 | - |  |
|  | Предприятия торговли и общественного питания, бытового обслуживания |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Магазины, всего | м2 торг. пл. | 300 | 474 | 450/ 450 | 141/ - | 474 | 1,5 | с.Бурлы, д.Зириково, с.Курмантау, д.Явгильды |
| 2 | Предприятия общественного питания | мест | 40 | 63 | - | 63/ - | 63 | Встр. | с.Бурлы |
| 3 | Предприятия бытового обслуживания | раб. мест | 7 | 11 | - | 11/ - | 11 | Встр. | с.Бурлы, д.Баимбетово, д.Зириково, с.Курмантау, д.Явгильды |
| 4 | Баня | мест | 7 | 11 | - | 11/ - | 11 | 0,5 | с.Бурлы |
|  | Организации и учреждения |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Пункты охраны порядка | объ-ект | 1 на с/с | 1 | - | 1/ - | 1 | Встр. | с.Бурлы |
| 2 | Отделение связи (почта) | объ-ект | 1 на с/с | 1 | 1/ 1 | - | 1 | - |  |
| 3 | Отделение банка | объ-ект | 1 на с/с | 1 | 1/ 1 | - | 1 | - |  |

    - Производственное и коммунальное строительство.

Проектом предлагается сохранение действующих производственных предприятий на территории сельсовета. Новые производственные площадки для предприятий малого бизнеса предлагается разместить около с.Бурлы на расчётный срок. Новое сельскохозяйственное предприятие запроектировано между деревнями Зириково и Явгильды. Производственно-коммунальная площадка запроектирована на перспективу западнее с.Бурлы.

Расчёт потребности в складских территориях (для обслуживания населения сельсовета)

таблица а)

| №№ | Наименование складов | Един. измер. | Ёмкость складов | Размеры земельных участков |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | норматив на 1 тыс. чел. | требуется расч. срок | норматив на 1 тыс. чел. | требуется расч. срок |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Склады общетоварные |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Продовольственных товаров | кв.м | 19 | 30,02 | 60 | 94,8 |
| 1.2. | Непродовольственных товаров | « | 193 | 304,94 | 580 | 916,4 |
|  | Итого | « | 212 | 334,96 | 640 | 1011,2 |
| 2 | Склады специализированные |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Холодильники распре-делительные (для хра- нения мяса, жиров, молоч.прод. и т.п.) | тонн | 10 | 15,8 | 25 | 39,5 |
| 2.2. | Фруктохранилища, овощехранилища, картофелехранилища | « | 90 | 142,2 | 380 | 600,4 |
|  | Итого | « | 100 | 158 | 405 | 639,9 |
| 3 | Склады стройматериалов и твёрдого топлива |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Склады стройматери- алов (потребительск.) | кв.м | - | - | 300 | 474 |
| 3.2. | Склады твёрдого топлива |  |  |  |  |  |
| 3.2.1 | - угля | « | - | - | 300 | 474 |
| 3.2.2 | - дров | « | - | - | 300 | 474 |
|  | Итого |  |  |  | 900 | 1422 |
|  | Всего земель |  |  |  |  | 3073,1 или 0,31га |

Сохраняются существующие складские территории.

Объекты инженерного обеспечения размещаются в соответствии с проектами застройки и уточняются на последующих стадиях проектирования.

Проектные предложения по размещению новых производственных объектов и реконструкции существующих*

таблица б)

| № на плане | Наименование | Проектные предложения | Примечания |
| --- | --- | --- | --- |
| А. | Территории вблизи населённых пунктов |  |  |
|  | с.Бурлы |  |  |
| 2 | МТМ | Реконструкция сущ. на расчётный срок | Мероприятия по условиям обеспечения СЗЗ |
| 5 | Станция техобслуживания | Новое строительство |  |
| 6 | Пожарное депо | Новое строительство на расчётный срок |  |
| 25 | Малые предприятия | Новое строительство на расчётный срок |  |
|  | д.Баимбетово |  |  |
| 17 | Молочно-товарная ферма | Реконструкция сущ. на расчётный срок | Мероприятия по условиям обеспечения СЗЗ |
|  | с.Курмантау |  |  |
| 19 | МТМ | Реконструкция и модернизация сущ. на расчётный срок | Мероприятия по условиям обеспечения СЗЗ и размещения в водоохранной зоне |
|  | д.Явгильды |  |  |
| 9 | Молочно-товарная ферма | Реконструкция сущ. на расчётный срок | Мероприятия по условиям обеспечения СЗЗ |
| Б. | Территории вне населённых пунктов |  |  |
| 7 | Коммунальное предприятие |  | Перспектива |
| 10 | Малые предприятия | Новое строительство на расчётный срок |  |
| 14 | Малые предприятия |  | Перспектива |
| 21 | Сельскохозяйственное предприятие |  | Перспектива |
| 27 | Сельскохозяйственное предприятие | Новое строительство на расчётный срок |  |

Примечание: *стоимость строительства объектов определяется рабочими проектами.

3.5. Формирование среды жизнедеятельности инвалидов.

Главная задача при формировании среды жизнедеятельности инвалидов и престарелых граждан – полная их интеграция в общественную жизнь.

Необходимо создать условия, обеспечивающие доступность практически по всем видам обслуживания как повседневного, так и периодического пользования. Для этого необходимо:

1. оборудование входов в здания пандусами, специальными входными дверями и тамбурами, переоборудование лифтов и подъемников в соответствии с нормативными параметрами уклонов, поручней и т.д.

2. Организация адаптированных к потребителям-инвалидам помещений досуга, специальных и тренажерных залов.

3. Строительство и реконструкция улиц, дорог с необходимыми элементами для маломобильных групп населения: устройство беспрепятственных пешеходных путей, площадок отдыха, специальных автостоянок возле общественных зданий.

4. При формировании участков общественных комплексов необходимо предусмотреть разделение пешеходных и транспортных потоков, непрерывность пешеходных путей.

5. В зоне стоянок личного автотранспорта следует выделять места для автотранспортных средств инвалидов.

6. При проектировании зданий, сооружений и элементов благоустройства на следующих стадиях проектирования необходимо руководствоваться положениями СП 31-102-99 «требования доступности общественных зданий и сооружений для инвалидов и других маломобильных посетителей».

3.6. Озеленение. Рекреация.

Проектируемые зеленые насаждения в границах сельского поселения по их функциональному назначению подразделяются на следующие группы:

- общего пользования (лесопарки, парки, скверы, озеленение прибрежной зоны);

- ограниченного пользования (участки школ, детских садов, общественных зданий);

- внутригрупповое озеленение (жилых дворов, производственных предприятий);

- специального назначения – эпизодического пользования (коллективные сады, санитарно-защитное озеленение)

Озелененные территории, как система озеленения сельсовета в целом, так и ее отдельные элементы, при предлагаемой проектом организации оказывают существенное влияние на планировочную структуру, на важнейшие показатели качества окружающей среды, на психологическое и эмоциональное состояние человека и его восприятие, как планировочных и объемно-пространственных архитектурных композиций, так и природного окружения местности. Они тесно связаны с функциональным зонированием территории, системой улиц и дорог, выполняют шумозащитные, ветрозащитные, пылезащитные и санитарно-гигиенические функции, создают здоровый микроклимат.

Проектом предусматривается сохранение существующих зеленых насаждений, создание единой системы, состоящей из озеленения зон отдыха, общественных центров, улиц, а также санитарно-защитного озеленения производственных территорий.

Проектом предлагается:

- проектом принят принцип сочетания зеленых насаждений общего пользования с общественными центрами;

- проектируемое санитарно-защитное озеленение призвано защитить селитебные территории от вредностей существующих и проектируемых производственных и коммунально-складских объектов и транспорта.

Глава IV. Инженерная подготовка и вертикальная планировка территории.

Схема вертикальной планировки и инженерной подготовки территории Бурлинского сельсовета (села Бурлы, Курмантау и деревень Баимбетово, Михайловка, Зириково и Явгильды), на стадии ГП, выполнена на топосъемке масштаба 1:5000, с сечением сплошных горизонталей через 2,0м.

Рельеф участка проектирования полого-увалистый. Перепад рельефа составляет 102,0÷230,0 м.

Схема вертикальной планировки выполнена с учетом требований СНиП 2.07.01-89* и представлена в виде существующих и проектных отметок по осям проезжих частей улиц с расстояниями между ними в метрах и уклонами в тысячных. Минимальный уклон принят 4,0 тысячные, исключительный -3,0 тысячные, максимальный – 58,2 тысячных.

Проектом предусматривается максимальное сохранение существующих отметок земли и только незначительные подсыпки и срезки территории для придания минимального уклона, необходимого для обеспечения необходимого водоотвода поверхностных стоков.

На улицах с уклонами менее 4,0 тысячных предусматривается пилообразный профиль лотка проезжей части с устройством в пониженных местах дождевых колодцев.

Водоотвод осуществляется по лоткам проезжих частей улиц в пониженные места, где предусматриваются дождевые колодцы проектируемой ливневой канализации. Поверхностные стоки перед их сбросом в водотоки очищаются на очистных сооружениях ( см. подраздел «Ливневая канализация»).. Поперечные профили улиц приняты городского типа. Покрытия проезжих частей улиц и тротуаров принимаются асфальтобетонными. В местах пересечения улиц с ручьями необходимо предусмотреть водопропускные трубы.

На территории Бурлинского сельсовета протекают речки Бурлы, Казгаул и ручьи.

В целях благоустройства водоемов и водотоков предусматриваются следующие мероприятия:

- расчистка русел, в пределах проектируемой и существующей застройки, от ила и мусора;

- берегоукрепление отдельных разрушающихся участков;

- расчистка и планировка береговой полосы.

Населенные пункты Курмантау и Баимбетово подвержены затоплению паводковыми водами реки Белой. Проектом предлагается строительство дамб обваливания для зашиты этих населенных пунктов. Для этого необходимо выполнить проект дамб специализированной организацией с необходимыми инженерными изысканиями.

Ориентировочные объемы работ по инженерной подготовке:

- благоустройство водоемов - 2 га

- благоустройство водотоков - 1,7 км

- дамба - 4 км

Глава V. Улично-дорожная сеть и транспорт.

5.1. Внешний транспорт.

Внешние транспортно-экономические связи проектируемого сельсовета на расчетный срок будут осуществляться по сети существующих и проектируемых автомобильных дорог.

На территории Бурлинского сельсовета с севера на юг запроектирована дорога межмуниципального значения в обход существующих населенных пунктов: Бурлы, Явгильды, Зириково.

5.2. Поселковые улицы и дороги.

Проектные предложения по развитию транспортной инфраструктуры населённых пунктов приняты с учетом внешних и внутренних транспортных связей и их перспективной территориальной организации.

Анализ состояния дорожного хозяйства и его влияния на социально-экономическое развитие и экологическое состояние определяет цели и задачи развития автомобильных дорог, достижение которых обеспечивается за счет решения следующих задач:

- формирование единой дорожной сети на основе скоординированного развития автомобильных дорог различных категорий;

- строительство подъездов ко всем транспортным объектам;

- увеличение пропускной способности автодорог путем их модернизации и реконструкции;

- обеспечение стратегических и оборонных интересов государства, мобилизационной готовности автодорог при возникновении чрезвычайных ситуаций.

В основе проектной улично-дорожной сети населённых пунктов лежат развитие существующей структуры улиц, проездов и подходы внешних автодорог, увязанные с проектной планировочной структурой поселения. Проектная улично-дорожная сеть обеспечивает удобные, надежные и безопасные транспортные связи между всеми функциональными зонами административного центра, с другими населенными пунктами системы расселения и автомобильными дорогами общей сети.

Проектом предусматривается благоустройство всех улиц с устройством проезжей части, тротуаров, водопропускных труб, освещения, озеленения. Покрытие рекомендуется асфальтобетонное на щебеночном основании, водопропускные трубы железобетонные.

Улично-дорожная сеть запроектирована в увязке с существующими улицами и дорогами, рельефом местности, инженерными сетями, связывает жилые территории с общественными центрами, производственными территориями и обеспечивает выход на внешние магистрали.

В пределах границ населенных пунктов выделены главные и основные улицы, обеспечивающие связь всех функциональных зон между собой и выходы на внешние дороги и второстепенные.

В районах нового строительства основные улицы в красных линиях запроектированы шириной 20-50 метров, в существующей части 10-40 метров.

Проектом предусматривается доведение ширины проезжей части до требуемых по нормативам с учетом интенсивности движения по основным и главной улицам – 14м, тротуара – 3,0м. Ширина проезжей части второстепенных улиц 7м, тротуаров 1-1,5м. Переулки, обеспечивающие возможность пожарного проезда – 10м.

5.3. Общественный транспорт.

Необходимость в общественном транспорте обусловлена тем, что расстояние от мест проживания до мест приложения труда, объектов культурно-бытового обслуживания эпизодического пользования превышает 30 минутную пешеходную доступность.

Движение маршрутных автобусов предусматривается по главным и основным улицам и дорогам.

Дальность пешеходных переходов до ближайшей остановки принята 500-800 метров.

Остановочные пункты запроектированы на расстоянии 400-600м, в основном в районах притяжения населения. Остановки должны быть оборудованы посадочными площадками и крытыми павильонами ожидания.

Перекрестки на пересечении основных улиц приняты регулируемые.

Пешеходное движение осуществляется по тротуарам и пешеходным дорожкам.

5.4. Сооружения для хранения и обслуживания транспортных средств.

Исходные данные по количеству и виду существующего автотранспорта заказчиком и ГИБДД не была предоставлена.

Расчет количества автомобилей.

Уровень автомобилизации на 1 очередь строительства 300 легковых автомобилей на 1000 жителей, на расчетный срок 350 легковых автомобиле на 1000 жителей и 5 ведомственных автомобилей.

Суммарный уровень автомобилизации составит:

У1оч. = (300-5)+100*0,25=320 авт. на 1000 жителей;

Ур.с.  = (350-5)+100*0,25=370 авт. на 1000 жителей.

Общее количество приведенных автомобилей на 1 очередь строительства составит:

Ар.с. = 1,58*370 = 585авт;

Сооружения для длительного и кратковременного хранения транспортных средств.

Расчет гаражей-паркингов.

Дли жителей усадебной и блокированной застройки хранение личных автотранспортных средств предполагается на приусадебных участков.

Для жителей секционной застройки хранение личных автотранспортных средств предполагается в гаражном кооперативе или на парковочных местах при жилом доме.

Кратковременная стоянка.

Открытые стоянки для кратковременного хранения легковых автомобилей предусмотрена из расчета 70% расчетного парка индивидуальных легковых автомобилей, что составит:

585*0,7= 410 маш/мест на расчетный срок.

Из них в жилых районах 25%, что составит:

на расчетный срок – 146 маш/мест.

В общественных центрах 5% что составит:

на расчетный срок – 30 маш/мест.

В зонах массового кратковременного отдыха 15%, что составит:

на расчетный срок – 88 маш/мест.

В промышленно-коммунальной зоне 25%, что составит:

на расчетный срок - 146 маш/мест.

Сооружения для технического обслуживания транспортных средств.

Расчет АЗС и СТО.

Количество топливно-раздаточных колонок из расчета 1 колонка на 1200 автомобилей:

Кр.с. = 585/1200=1 ед.

На территории СП Бурлинский сельсовет располагается АЗС на 4 колонки. Дополнительной АЗС не требуется.

Количество постов на станции технического обслуживания из расчета 1 пост на 200 автомобилей:

Рр.с. = 585/200=3 постов.

На территории СП Бурлинский сельсовет не зарегестрированно СТО. Проектом предлагается размещение 1 СТО: на запроектированной дороге межмуниципального значения.

Основные показатели транспортной инфраструктуры.

| Наименование | Сущ. | РС |
| --- | --- | --- |
| Население (тыс.чел) | 1,52 | 1,58 |
| Уровень автомобилизации |  | 350 |
| Суммарный уровень автомобилизации |  | 370 |
| Общее количество приведенных автомобилей |  | 585 |
| Количество топливно-раздаточных колонок |  | 1 |
| Количество постов на станции технического обслуживания |  | 3 |
| Кратковременные стоянки (70% парка индивидуальных автомобилей) |  | 410 |
| Из них в жилых районах (25%) |  | 146 |
| В общественном центре (5%) |  | 30 |
| В зоне массового кратковременного отдыха (15%) |  | 88 |
| В промышленно-коммунальной зоне (25%) |  | 146 |

Глава VI. Инженерное обеспечение.

6.1 Теплоснабжение.

Существующее положение.

Согласно выданных данных, в настоящее время теплоснабжение Бурлинского сельсовета Гафурийского  района Республики Башкортостан осуществляется небольших котельных, работающих на природном газе.

Теплоснабжение секционных домов и общественных зданий и частично промышленных объектов осуществляется от централизованных котельных, работающих на природном газе. Отдельно стоящие общественные и промышленные здания отапливаются от индивидуальных котельных, в которых установлены котлы различных марок, работающих на природном газе.

Отопление индивидуальной застройки в основном газовое от индивидуальных источников тепла (АОГВ), частично – печное.

Основными потребителями являются жилая застройка, общественные здания, объекты здравоохранения, культуры и промпредприятия.

Проектные решения.

Расходы тепла на отопление секционной и усадебной застройки определены в соответствии с СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети» по укрупненным показателям, исходя величины общей площади. Расходы тепла на отопление и вентиляцию общественных зданий, определены как доля 25% от расходов тепла на  секционную застройку. Расходы тепла на горячее водоснабжение учтены по удельному среднему расходу тепла на эти нужды с применением коэффициента 2,4 для перехода на максимальный расход.

В таблице №1 приведены итоговые данные потребности в тепловой энергии.

Теплоснабжение отдельно стоящих общественных зданий и секционной застройки  на новых территориях проектом предусматривается от автономных теплоисточников, в качестве которых могут быть предложены сертифицированные модульные котельные в двухконтурном исполнении, работающих на природном газе низкого давления.

|  | Расчет расходов теплопотребления на расчетный срок | Таблица 1 |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование потребителей | Общая площадь, тыс. м2 | Уд. тепл. поток на отопление, Вт/ч*м2 | Тепл. поток на отопление, 106 Вт | Тепл. поток на вентил., 106 Вт | Кол-во жителей, тыс. чел | Уд. тепл. поток на ГВС, Вт | Максим. тепл. поток на ГВС, 106 Вт | Общий тепловой поток, 106 Вт |
|  | Общественные здания усадебной застройки |  | (105х0,25) |  |  |  | (2,4x73) |  |  |
|  | расч. срок | 55,3 | 26,25 | 1,5 | 0,2 | 1,58 | 175,2 | 0,3 | 1,9 |
|  | сущ. | 32,89 | 26,25 | 0,9 | 0,1 | 1,52 | 175,2 | 0,3 | 1,2 |
|  | Итого с учетом 8% потерь |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | расч. срок |  |  | 1,6 | 0,2 |  |  | 0,3 | 2,1 |
|  | сущ. |  |  | 0,9 | 0,1 |  |  | 0,3 | 1,3 |
|  | То же в Гкал/час |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | расч. срок |  |  | 1,4 | 0,2 |  |  | 0,3 | 1,8 |
|  | сущ. |  |  | 0,8 | 0,1 |  |  | 0,2 | 1,1 |
|  | Годовые расходы тепла, тыс. Гкал/год |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | расч. срок |  |  | 3,7 | 0,4 |  |  | 1,7 | 5,9 |
|  | сущ. |  |  | 2,2 | 0,3 |  |  | 1,6 | 4,1 |

6.2 Газоснабжение.

Существующее положение.

Газоснабжение Бурлинского сельсовета Гафурийского района осуществляется через АГРС «Красноусольск».

Газ высокого и среднего давления распределяется по потребителям.

Газ низкого давления подается в жилые дома после понижения давления в ГРП (ШРП).

Газ подается на хозяйственно-бытовые, коммунальные нужды; на технологические нужды промышленных  и сельскохозяйственных предприятий.

Направление использования газа

Потребность жилого района в природном газе по всем видам потребления определена по техническим характеристикам газовых приборов с учетом коэффициента одновременности их действия и по укрупненным показателям потребления газа.

В соответствии с техническими характеристиками газовых приборов  и аппаратов номинальные часовые расходы газа приняты:

ПГ4 — плита газовая 4-х конфорочная — 1,5 м3/час;

ВПГ — водонагреватель проточный газовый — 2,0 м3/час;

АОГВ — автоматический отопительный газовый водонагреватель — 1,8 м3/час.

Согласно СП 42-101-2003 норма потребления газа при наличии централизованного горячего водоснабжения составляет 120 м3/год на 1 человека, а при горячем водоснабжении от газовых водонагревателей –– 300 м3/год на 1 человека.

Расходы газа для каждой категории потребителей определены на 1 очередь строительства, а так же на расчетный срок.

1 категорию потребителей составляет существующий и проектируемый жилой сектор, использующий газ на хозбытовые и сангигиенические нужды.

Расходы газа на 2-ю категорию потребителей (на коммунально-бытовые нужды)  приняты в размере 5% от расхода по 1-й категории, согласно СП 42-101-2003.

Потребители 3-й категории — промпредприятия, отопительные котельные секционных и общественных зданий, определены по данным раздела «Теплоснабжение».

Расчеты данных по газопотреблению, с учетом категорий потребителей, с соответствующими часовыми и годовыми расходами на расчетный срок сведены в таблицу №1.

|  | Расчет расходов газа по укрупненным показателям | Таблица 1 |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование потребителей | Число жителей, | Сущ. положение | Расчетный срок |
|  |  | тыс. чел. |  |  |
|  |  | Сущ. положение | Расчетный срок | Годовой расход, | Часовой расход, | Годовой расход, | Часовой расход, |
|  |  |  |  | тыс. м3/год | м3/час | тыс. м3/год | м3/час |
|  | Категория 1 |
| 2 | Хозбытовые нужды при ГВС от газового водонагревателя (ПГ+ВПГ), 300 м3/год на 1 чел. | 1,52 | 1,58 | 456,0 | 253,3 | 474,0 | 263,3 |
| 3 | Отопление усадебная и блокированная застройка - АОГВ (квартир) | 685 | 983 | 1886,5 | 1048,1 | 2707,2 | 1504,0 |
|  | Итого |  |  | 2342,5 | 1301,4 | 3181,2 | 1767,3 |
|  | Итого с 5% на неучтенные расходы |  |  | 2459,6 | 1366,5 | 3340,2 | 1855,7 |
|  | Категория 2 |
|  | Коммунально-бытовые нужды, 5% от расходов категории 1 |  |  | 123,0 | 68,3 | 167,0 | 92,8 |
|  | Всего с 5% на неучтенные расходы |  |  | 129,1 | 71,7 | 175,4 | 97,4 |
|  | Категория 3 |
|  | Котельные (для нужд соцкульбыта.) | 1,1 | 1,8 | 575,7 | 160,8 | 820,9 | 248,0 |
|  |  | Гкал/час | Гкал/час |  |  |  |  |
|  |  | 4,1 | 5,9 |  |  |  |  |
|  |  | тыс. Гкал/год | тыс. Гкал/год |  |  |  |  |
|  | Общий расход по 1; 2 и 3 категориям |  |  | 3164,4 | 1598,9 | 4336,5 | 2201,1 |

Проектные решения.

Проектом предусматривается 100%-ое обеспечение населения природным газом. Сжиженный газ будет использоваться в основном для приготовления пищи и горячей воды населением с небольшой газоемкостью в недоступных для прокладки газопроводов природного газа местах.

Исходя из планировочной структуры, разделом проектируются газовые сети и газорегуляторные пункты.

Производительность ГРП, ШРП, типы газового оборудования, серии типовых проектов, диаметры перемычек и расчетная схема газоснабжения определяются на последующих стадиях проектирования.

Газопроводы после ГРС закольцовываются между собой соответственно, что создает надежную систему газоснабжения района.

Размещение газопроводов выполняется в пределах поперечных профилей улиц. Прокладка — подземная из стальных или полиэтиленовых труб. Отключение отдельных участков газопроводов осуществляется арматурой расположенной в колодцах.

Активная защита стальных газопроводов выполняется катодной поляризацией.

6.3 Водоснабжение.

Современное состояние водоснабжения.

По данным проекта республиканской целевой программы «Обеспечение населения Республики Башкортостан питьевой водой» по водным ресурсам Бурлинский сельсовет относится к надежно обеспеченным по подземным источникам воды.

По бактериологическим и химическим показателям питьевой воды район относится к неблагополучным.

Подземные воды используются с помощью скважин, расположенных в самих населенных пунктах или в непосредственной близости от них. Очистка питьевой воды отсутствует.

В отдельных населенных пунктах водозаборы отсутствуют. Население обеспечивается водой из открытых источников — для хозяйственных нужд, из каптированных родников - для питьевых нужд.

Водоохранные зоны родников, рек и озер не защищены, состояние зон санитарной охраны источников водоснабжения неудовлетворительное.

Значительная часть используемых родников не каптированы.

Проектные предложения.

Настоящим проектом предусматривается застройка жилого массива:

-секционная многоквартирная застройка с домами, оборудованными внутренним водопроводом с местными водонагревателями;

-строительство общественных и коммунальных зданий оборудованных внутренним водопроводом.

Для организации централизованного водоснабжения необходимо произвести гидрогеологические изыскания для поиска запасов питьевой воды.

Сети проектируемого водопровода приняты из полиэтиленовых напорных труб ПЭ100 SDR17 питьевых по ГОСТ 18599-2001. Диаметры перемычек и расчетная схема водоснабжения определяются на последующих стадиях проектирования.

Население д.Михайловка снабжается водой от индивидуальных колодцев.

Пожаротушение.

На все сроки строительства принимается 1 пожар для наружного пожаротушения с расходом воды 10 л/сек и 1 внутренний — 1 струя по 2,5 л/сек.

Продолжительность тушения пожара 3 часа. Расход воды на пожаротушение составит:

(2,5+10)*3*3600/1000=135 м3/сут.

Пополнение пожарных запасов по действующим нормам производится за счет сокращения расходов воды на хозяйственно-питьевые нужды.

Противопожарный запас воды хранится в резервуарах чистой воды и пожарных водоемах. На всех естественных и искусственных водоемах устраиваются пирсы для забора воды пожарными автомашинами.

6.4 Водоотведение.

Существующее положение.

Централизованная система водоотведения в Бурлинском сельсовете отсутствует. Во всех сельских населенных пунктах действует выгребная система канализации.

Проектное решение.

Проектом предусматривается централизованное канализование с. Бурлы.

На территории сельсовета предусматриваются самотечные коллекторы до проектируемых БОС.

Производительность проектируемых БОС, тип оборудования, серии типовых проектов, диаметры перемычек и расчетная схема водоотведения определяются на последующих стадиях проектирования.

Сети самотечной канализации приняты к прокладке из двухслойных гофрированных полипропиленовых труб «Wavin X–Stream». Диаметры трубопроводов рассчитываются на последующих этапах проектирования.

В остальных населенных пунктах Бурлинского сельсовета предусматривается устройство системы септиков.

Предлагаемые системы септиков работают по принципу отстойника, в котором происходит осаждение взвешенных частиц и их микробиологическая анаэробная переработка. В системах, укомплектованных фильтрационным колодцем, предусмотрена аэробная микробиологическая переработка мелкодисперсных органических частиц и отведение осветлённых сточных вод в фильтрующий слой, а затем в почву. Каждая система состоит из последовательно соединённых септиков, что обеспечивает ступенчатую очистку сточных вод от взвеси.

Вначале сточные воды попадают в септики-отстойники, в которых осаждается, накапливается и перерабатывается взвесь. После очистки от взвеси воды сбрасываются в естественные углубления (канавы и т.п.) или распределяются в почву через фильтрующую отсыпку фильтрационного колодца с перфорацией. Количество септиков-отстойников должно быть не менее двух-трёх. В противном случае осветлённые воды, попадающие в фильтрационный колодец либо в естественные углубления по отводящей трубе, будут содержать недопустимо большое количество органической взвеси, которая обладает неприятным запахом и может привести к загрязнению фильтрующего элемента и окружающей среды.

Норма водоотведения принята по табл. 1, 3 СНиП 2.04.02–84*.

Нормы водоотведения и расходы стоков сведены в таблице 1.

Таблица 1 - Нормы и расходы водопотребления и водоотведения на расчетный срок.

|  |  |  |  |  | Водопотребление |  |  | Водоотведение |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование | Насел. | Норма | Средне- | Максим. | Максим. | Максим. | Средне- | Максим. | Средний | Максим. |
| п/п | потребителей | чел. | водо- | суточн. | суточн. | часов. | секунд. | суточн. | суточн. | расход | секунд |
|  |  |  | потр. | расход | расход | расход | расход | расход | расход | ст.вод | расход |
|  |  |  | л/сут | м3/сут | м3/сут | м3/ч | л/с | м3/сут | м3/сут | л/с | л/с |
| 1 | с. Бурлы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | индивидуальная застройка с участками | 560 | 200 | 112 | 134,4 | 16,33 | 4,54 | 112 | 134,40 | 1,30 | 3,89 |
| 2 | д. Баимбетово |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | индивидуальная застройка с участками | 180 | 150 | 27 | 32,4 | 5,99 | 1,67 | 27 | 32,4 | 0,31 | 0,94 |
| 3 | д.Зириково |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | индивидуальная застройка с участками | 160 | 150 | 24 | 28,8 | 5,62 | 1,56 | 24 | 28,8 | 0,28 | 0,83 |
| 4 | д.Курмантау |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | индивидуальная застройка с участками | 430 | 150 | 64,5 | 77,4 | 10,37 | 2,88 | 64,5 | 77,4 | 0,75 | 2,24 |
| 5 | д. Михайловка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | индивидуальная застройка с участками | 10 | 25 | 0,25 | 0,3 | 0,07 | 0,02 | 0,25 | 0,3 | 0,00 | 0,01 |
| 6 | д. Явгильды |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | индивидуальная застройка с участками | 240 | 150 | 36 | 43,2 | 7,13 | 1,98 | 36 | 43,2 | 0,42 | 1,25 |
|  | Нужды промышленности, обеспечивающей население продуктами и неучтенные расходы |  | 10% |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | расчетный срок |  |  | 26,38 | 31,65 | 4,55 | 1,26 | 26,38 | 31,65 | 0,31 | 0,92 |
|  | Итого на расчетный срок | 1580 |  |  | 348,15 | 50,06 | 13,90 |  | 348,15 | 3,36 | 10,07 |

Ливневая канализация.

Проектом предусмотрено исключение попадания загрязненного поверхностного стока в водоприемники. С этой целью вдоль береговых линий рек и ручьев, по ближайшим к водотокам улицам села Бурлы запроектированы закрытые собирающие дождевые коллекторы.

На схеме показаны лишь основные коллекторы дождевой канализации, определяющие главные направления стока. Эти водостоки являются водоприемниками разветвленной уличной водосточной сети, которая может быть как закрытого так и открытого типа.

Открытые водостоки проектируются трапецеидального сечения с шириной по дну 0,5 м и глубиной до 1 м. Откосы заложением 1:1,5 укрепляются железобетонными плитами.

Разобщенность отдельных жилых, значительные размеры водосборных площадей, а также условия рельефа не позволяют организовать очистку на единых централизованных очистных сооружениях дождевой канализации.

В проекте принято строительство 1-го очистного сооружения закрытого типа, разработанного НПП «Полихим» (Санкт-Петербург). Сброс очищенных поверхностных вод предусмотрен в с. Бурлы в р. Бурлы.

На следующей стадии проектирования необходимо заказать проекты «Схемы дождевой канализации» каждого населенного пункта, который разрабатывается специализированной организацией и определяет конкретный тип, параметры и трассы водосточной сети, а также окончательное местоположение очистных сооружений и их мощность.

Необходимо отметить, что загрязненные стоки с территорий промышленных и коммунально-складских предприятий перед выпуском в сеть дождевой канализации должны проходить очистку на собственных локальных очистных сооружениях.

6.5 Электроснабжение.

Существующее положение.

Система электроснабжения Бурлинского сельсовета Гафурийского района Республики Башкортостан представляет собой совокупность электрических сетей всех применяемых напряжений. Она включает электроснабжающие сети (линии напряжением 35 кВ),  распределительные сети (линии напряжением 10 кВ и 0,4 кВ) и трансформаторные подстанции (10/0,4 кВ).

В настоящее время основным источником питания Бурлинского сельсовета Гафурийского района Республики Башкортостан является ПС 35/10 кВ «Бурлы» 
1Т - 2,5 МВА, 2Т - 4 МВА.

Электроснабжение жилого района осуществляется по высоковольтным воздушным  линиям 10 кВ

По степени обеспечения надежности электроснабжения электропотребители основных объектов Бурлинского сельсовета относятся к потребителям второй, третьей и частично к первой категориям.

Проектное решение.

Электроснабжение проектируемой территории будет осуществляться от существующей ПС 35/10 кВ «Бурлы».

Для электроснабжения данной территории проектом предусматривается:

- Строительство новых трансформаторных подстанций в с. Бурлы:

| Наименование объекта | Кол-во трансф./мощность |
| --- | --- |
| ТП №1 | 1х60 кВА |
| ТП №2 | 1х40 кВА |
| ТП №3 | 1х60 кВА |
| ТП №4 | 1х40 кВА |
| ТП №5 | 1х40 кВА |
| ТП №6 | 1х60 кВА |

Количество проектируемых подстанций и мощности установленных на них трансформаторов определены, исходя из величин и территориального размещения электрических нагрузок и вариантных проработок.

- Реконструкция существующих трансформаторных подстанций в 
д. Зириково, д. Михайловка.

- Подключение проектируемых трансформаторных подстанций будет осуществляться высоковольтными ВЛ-6(10) кВ;

Электрические нагрузки определены в соответствии с «Руководящими материалами по проектированию электроснабжения сельского хозяйства» института «Сельэнергопроект», РД 34.20.185-94 «Инструкция по проектированию городских электрических сетей» и дополнение к разделу 2 «Расчетные электрические нагрузки» с изменениями и дополнениями от 1.08.1999 г. Инструкции по проектированию городских электрический сетей РД 34.20.185-94 и СП 31-110-2003 «Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных зданий».

Электрическая нагрузка по сельсовету приведена в таблице:

| Расчетный срок* |
| --- |
| № | Наименование объекта | Нагрузка, кВт. Приращение | Нагрузка, кВт. Всего |
| 1 | Бурлинский сельсовет | 264,8386 | 791,3936 |

*Без учета промышленных предприятий

6.6 Телефонизация, телевидение и радиофикация.

Существующее положение.

В настоящее время телефонизация Бурлинского сельсовета Гафурийского района Республики Башкортостан осуществляется от существующих АТС и КУСов в с. Бурлы, д. Баимбетово, д. Зириково, с. Курмантау, д. Явгильды.

Проектное решение.

Для обеспечения проектного числа абонентов проектом  предусматривается реконструкция существующих АТС и КУСов.

Телефонизация проектируемой территории будет осуществляться по ВОЛС, проложенным в грунте от существующих АТС и КУСов.

Потребность в телефонах принята из расчета 100% охвата для жилых зданий и минимальное необходимое количество телефонных номеров для административно-хозяйственных объектов и культурно бытовых учреждений и т.д.

Предварительное количество необходимых телефонных номеров приведены в таблице:

| Расчетный срок* |
| --- |
| № | Наименование объекта | Приращение, абон. | Всего, абон. |
| 1 | Бурлинский сельсовет | 358 | 1180 |

*Без учета промышленных предприятий

Телевидение и радиофикация.

Система проводного радиовещания предназначена для обеспечения населения услугами радиовещания, а также обеспечения централизованной передачи сигналов оповещения и информации как в условиях мирного, так и военного времени.

Сети радиотрансляции жилых и общественных зданий и сооружений необходимо подключать к городским сетям на основании технических условий, выдаваемых операторами связи

Нагрузка теле-, радиотрансляционной сети складывается из теле,- радиоточек индивидуального пользования и радиоточек коллективного пользования.

Расчет количества теле,- радиоточек ведется из условия 100% охвата семей проводным вещанием.

Сеть радиотрансляции монтируется при строительстве зданий.

Радиофикация обеспечивает передачу информации в рамках городской сети, она участвует в эфирном радиовещании. С помощью средств радиофикации обеспечивается передача населению официальных обращений Гражданской обороны и МЧС. Последнее обуславливает требование необходимого подключения зданий к центру радиофикации при вводе их в эксплуатацию.

Проектируемое количество новых теле,- радиоточек

на расчетный срок*	- 360 шт.

*Без учета промышленных предприятий

Глава VII. Охрана окружающей среды.

Предложения по охране окружающей среды направлены на улучшение микроклимата населенных пунктов — защиту воздуха, водоемов, почв от загрязнения промышленными предприятиями и автотранспортом, снижения уровня шума, освоение непригодных для застройки территорий. Все это приведет к стабилизации экологического равновесия, эффективному и функциональному развитию всех отраслей хозяйства.

Исходя из необходимости достижения экологического баланса проектируемой территории, можно определить основные направления экологической деятельности.

1.Мероприятия по защите окружающей среды за счет реализации архитектурно-планировочных, инженерно-технических и организационных решений.

2.Мероприятия, направленные на воссоздание ресурсов территории:

- природовосстанавливающие

- природообразующие

Архитектурно-планировочное решение проектируемой территории основано на комплексной оценке существующего состояния среды.

7.1.Охрана воздушного бассейна.

Определяющим фактором качества воздуха является поступление в атмосферу загрязняющих веществ от стационарных источников — предприятий и организаций и передвижных источников — транспортных средств — в виде автомобильного транспорта.

Основными нарушениями законодательства в области охраны атмосферного воздуха являются: превышение норм токсичности (дымности) автотранспортных средств.

Создание и соблюдение режимов санитарно-защитных зон — необходимое условие обеспечения благоприятных жилищных условий.

Транзитное движение транспорта через населенный пункт исключается.

Грузовое движение осуществляется по федеральным трассам. С целью исключения шума санитарно-защитные зоны от автодорог максимально озеленяются. Тенденция перевода автотранспорта на газовое и электрическое топливо отражается в размещении автогазозаправочных станций и автоэлектрических заправок на перспективу с учетом коммерческих предложений на промышленных  территориях, имеющих класс вредности IV (в соответствии со схемой территориального планирования МР Гафурийский район).

Параметры проектируемых улиц, соответствующие их классификации, заложенные в проекте, а также их озеленение будут способствовать снижению загрязнения атмосферного воздуха.

Контроль за работой автотранспорта, перевод его на более прогрессивное топливо также служит поставленной задаче.

Проектом также предлагается:

- отопление жилых индивидуальных домов от местных источников тепла (АОГВ) на природном газе;

- оснащение стационарных источников газо-пылеулавливающим оборудованием;

- озеленение санитарных зон и территорий предприятия;

- мониторинг состояния атмосферного воздуха. Для выявления изменений состояния биосферы под влиянием деятельности человека необходима система наблюдений.

Такую систему в настоящее время общепринято называть мониторингом. Мониторинг включает следующие основные направления деятельности:

- наблюдения за факторами, воздействующими на окружающую природную среду и  за ее состоянием;

- оценку фактического состояния природной среды;

- прогноз развития состояния природной среды и оценку этого развития.

Таким образом, мониторинг - это система наблюдений, оценки и прогноза состояния природной среды, не включающая управление качеством окружающей среды, но дающая необходимую информацию для такого управления и выработки инженерных методов защиты окружающей среды.

Мониторинг может охватывать как локальные районы, так и земной шар в целом (глобальный мониторинг).

Чтобы обеспечить эффективную оценку и прогноз, мониторинг должен включать наблюдения за источниками загрязнения, загрязнением природной среды и следствиями  от этого загрязнения.

Наиболее универсальным подходом к определению структуры системы мониторинга антропогенных изменений является его разделение на блоки: "Наблюдения", "Оценка фактического состояния", "Прогноз состояния", "Оценка прогнозируемого состояния" .

Системы мониторинга окружающей природной среды могут быть классифицированы по выполняемым функциям на четыре класса: автоматизированные системы контроля (АСК), автоматизированные системы мониторинга (АСМ), автоматизированные комплексные системы мониторинга (АКСМ) и автоматизированные системы мониторинга и управления (АСМУ).

К  АСК относят системы мониторинга, выполняющие функции автоматического измерения и первичной обработки данный экологического контроля; такая АСК имеет в своем составе несколько автоматических постов и центр обработки информации, объединенных в локальную измерительную сеть. Автоматизированная система мониторинга реализует все функции АСК и дополнительно выполняет прогноз состояния окружающей среды; поиск “виновников” загрязнений; адаптацию математических моделей описывающих распространение загрязняющих в-в в воздухе, водоемах, почве и др. Автоматизированные системы мониторинга и управления реализуют все функции АСМ и дополнительно осуществляют компьютерную поддержку принятия оперативных управленческих решений (изменение нагрузок и (или) режимов функционирования экологически опасных производств, эвакуация населения и (или) персонала предприятия, наложение штрафных санкций на “виновников” загрязнений и т. п.). Автоматизированные комплексные системы мониторинга представляют собой объединение нескольких АСМ разнородных объектов мониторинга (вода, воздух, предприятие, поселение, город и т. п.). При создании АКСМ руководствуются рядом достаточно общих принципов: совместной межведомственной реализации системы с четким распределением функций участников разработки; временной и пространственной непрерывности измерений и оптимальности распределения результирующей информации между пользователями; макс. эффективности мониторинга при заданных ресурсных ограничениях и сохранении целостности системы; обеспечение надежности функционирования программно-техн. системы мониторинга. Кроме этого, важными принципами построение АКСМ являются системность, модульность и вертикальная (горизонтальная) совместимость с другими системами мониторинга окружающей среды.

Наблюдения за состоянием приземного атмосферного воздуха проводятся на стационарном пункте наблюдения, расположенном на площадке высотной метеорологической мачты (ВММ). Это место должно быть расположено вблизи от геометрического центра населенного пункта, внутри жилого микрорайона, ограниченного оживленными городскими автотрассами, промышленными зонами. В то же время она должна быть достаточно удалена от источников загрязнения, чтобы характеризовать  атмосферу, а не отдельный источник выбросов загрязняющих веществ. Автоматическая станция контроля загрязнения воздуха комплектуется новейшими газоанализаторами с непрерывной фиксацией концентраций загрязняющих веществ.

Интенсивное воздействие человека на природу, негативные, часто необратимые последствия этого воздействия обусловливают необходимость глубокого и всестороннего анализа проблемы взаимодействия общества и природы. Такой анализ в настоящее время осуществляется в рамках природопользования. Главная задача природопользования как научного направления - поиск и разработка путей оптимизации взаимодействия общества с окружающей природной средой.

Рациональное природопользование предполагает управление природными процессами, т.е. запрограммированное воздействие на природные объекты с целью получения определенного хозяйственного эффекта.

Чтобы управление было достаточно эффективным, необходимо иметь данные о динамических свойствах этих объектов, их изменении в результате антропогенного воздействия, предвидеть последствия вмешательства человека в ход естественных процессов.

Управление природными процессами должно опираться на надежную и достоверную информацию о прошлых, настоящих и будущих состояниях природных и природно-антропогенных систем.

Размеры санитарно-защитных зон от предприятий, расположенных в границах проектирования, и на сопредельных территориях приведены ниже.

| Экспликация производственных объектов |
| --- |
| Номер на плане | Наименование предприятия | Существующая санитарно-защитная зона,м | Проектируемая санитарно-защитная зона,м | Примечания |
|  | Бурлы |
| 1 | Зерноток, склады | 50, V |  |  |
| 2 | МТМ | 300, III | 100, IV | Модернизация |
| 3 | Молочно-товарная ферма (300 голов) | 300, III | 300, III | Модернизация |
| 4 | Кладбище | 50, V |  | Закр. |
| 5 | Станция техобслуживания |  | 100, IV | Проект |
| 6 | Пождепо |  | 50, V | Проект |
| 8 | Электроподстанция | 100, IV |  |  |
|  | Явгильды |
| 11 | Кладбище | 50, V |  | Закр. |
| 12 | Кладбище |  | 100, IV | Проект |
| 13 | Зерноток | 50, V |  |  |
|  | Зириково |
| 15 | Кладбище | 50, V |  | Закр. |
|  | Баимбетово |
| 17 | Молочно-товарная ферма (600-700 голов) | 300, III | 300, III | Модернизация |
| 18 | Кладбище | 100, IV |  |  |
|  | Курмантау |
| 20 | Кладбище | 100, IV |  |  |
|  | Территории вне населенных пунктов |
| 7 | Коммунальное предприятие |  | 100, IV | Проект |
| 9 | Сельскохозяйственное предприятие |  | 100, IV | Проект |
| 10 | Промышленное предприятие |  | 100, IV | Проект |
| 14 | Промышленное предприятие |  | 100, IV | Проект |
| 16 | Кладбище |  | 100, IV | Проект |
| 19 | Скотомогильник |  | 1000, I | Проект |
| 21 | Сельскохозяйственное предприятие |  | 100, IV | Проект |
| 22 | АЗС (4 колонки) | 100, IV |  |  |
| 23 | Кладбище | 100, IV |  |  |
| 24 | Скотомогильник | 1000, I |  |  |

7.2. Охрана водных ресурсов.

В соответствии с требованиями ст.65 Водного кодекса РФ ширина водоохраной зоны рек или ручьев устанавливается от их истока для рек и ручьев, протяженностью:

- до 10 км – в размере 50 м

- от 10 до 50 км – в размере 100 м (р.Бурлы, р.Казгаул)

- от 50 км и более – в размере 200 м  (р.Белая)

Ширина прибрежной полосы от 15 до 50 м. для нулевого и обратного уклона берега, 40м – для уклона до 3 градусов, 50 для уклона 3 и более градусов (р.Белая).

Ширина береговой полосы – 20 м.

В соответствии со статьей 65 пункту 15 в границах водоохранных зон запрещаются:

1) использование сточных вод в целях регулирования плодородия почв;

2) размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов производства и потребления, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ, пунктов захоронения радиоактивных отходов;

3) осуществление авиационных мер по борьбе с вредными организмами;

4) движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных средств), за исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие;

5) размещение автозаправочных станций, складов горюче-смазочных материалов (за исключением случаев, если автозаправочные станции, склады горюче-смазочных материалов размещены на территориях портов, судостроительных и судоремонтных организаций, инфраструктуры внутренних водных путей при условии соблюдения требований законодательства в области охраны окружающей среды и настоящего Кодекса), станций технического обслуживания, используемых для технического осмотра и ремонта транспортных средств, осуществление мойки транспортных средств;

6) размещение специализированных хранилищ пестицидов и агрохимикатов, применение пестицидов и агрохимикатов;

7) сброс сточных, в том числе дренажных, вод;

8) разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых (за исключением случаев, если разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых осуществляются пользователями недр, осуществляющими разведку и добычу иных видов полезных ископаемых, в границах предоставленных им в соответствии с законодательством Российской Федерации о недрах горных отводов и (или) геологических отводов на основании утвержденного технического проекта в соответствии со статьей 19.1 Закона Российской Федерации от 21 февраля 1992 года N 2395-1 "О недрах").

В соответствии пункту 16 статьи 65 Водного кодекса РФ в границах водоохранных зон допускаются проектирование, строительство, реконструкция, ввод в эксплуатацию, эксплуатация хозяйственных и иных объектов при условии оборудования таких объектов сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения, заиления и истощения вод в соответствии с водным законодательством и законодательством в области охраны окружающей среды. Выбор типа сооружения, обеспечивающего охрану водного объекта от загрязнения, засорения, заиления и истощения вод, осуществляется с учетом необходимости соблюдения установленных в соответствии с законодательством в области охраны окружающей среды нормативов допустимых сбросов загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов. В целях настоящей статьи под сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения, заиления и истощения вод, понимаются:

1) централизованные системы водоотведения (канализации), централизованные ливневые системы водоотведения;

2) сооружения и системы для отведения (сброса) сточных вод в централизованные системы водоотведения (в том числе дождевых, талых, инфильтрационных, поливомоечных и дренажных вод), если они предназначены для приема таких вод;

3) локальные очистные сооружения для очистки сточных вод (в том числе дождевых, талых, инфильтрационных, поливомоечных и дренажных вод), обеспечивающие их очистку исходя из нормативов, установленных в соответствии с требованиями законодательства в области охраны окружающей среды и настоящего Кодекса;

4) сооружения для сбора отходов производства и потребления, а также сооружения и системы для отведения (сброса) сточных вод (в том числе дождевых, талых, инфильтрационных, поливомоечных и дренажных вод) в приемники, изготовленные из водонепроницаемых материалов.

В границах прибрежных защитных полос наряду с установленными ограничениями перечисленными выше запрещается:

- распашка земель;

- размещение отвалов размываемых грунтов;

- выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних лагерей, ванн.

Проектируемая ливневая канализация позволит исключить загрязнения рек поверхностными стоками.

Поэтапный полный охват села бытовой канализацией с обязательной очисткой загрязненных сточных вод перед выпуском, строительство очистных сооружений, также будут способствовать решению экологических задач.

Подземные воды.

Для предотвращения водоносного горизонта от загрязнения, вокруг водных объектом должно предусматриваться водоохранное озеленение размерами согласно ст.65 Водного кодекса Российской Федерации,  со всеми необходимыми санитарно-защитными требованиями. Также для предотвращения загрязнения подземных вод необходимо устройство полного канализования населения и выполнение требований описанных в ст.59 Водного кодекса Российской Федерации.

Охрана подземных вод включает в себя защиту подземных вод от загрязнения и истощения.

В целях защиты подземных вод от истощения необходимо проведение следующих мероприятий:

- перевод всех самоизливающихся скважин на крановый режим или их своевременная ликвидация;

- оборудование водозаборных скважин контрольно-измерительной аппаратурой;

- строгое соблюдение режима эксплуатации водозаборов, недопущение рассчитанных допустимых величин понижения уровня подземных вод и дебитов скважин;

- исключение использования пресных подземных вод для технических целей;

- введение там, где это возможно, оборотного водоснабжения.

В целях охраны подземных вод от загрязнения на водозаборах необходимо:

- организация зон санитарной охраны вокруг водозаборных сооружений и поддержание в них соответствующего санитарного режима;

- своевременная ликвидация (тампонаж) малопроизводительных и «сухих» скважин;

- строительство водозаборных сооружений в строгом соответствии с проектно-сметной документацией, согласованной с контролирующими органами;

- осуществление постоянного контроля за химическим составом подземных вод и их динамическим уровнем.

7.3. Охрана почв, растительности, лесов.

Основным направлением охраны почв является борьба с эрозией и оврагообразованием. Предусматривается укрепление оврагов защитными лесонасаждениями по откосам, берегам и днищам оврагов.

Охрана зеленых насаждений занимает одно из ведущих мест. К числу охранных мероприятий относятся:

-охрана лесов от пожаров;

-защита от различных видов вредителей;

-охрана от самовольных порубок, пастьбы скота;

-восстановление лесов путем посадки новых саженцев.

  - Санитарная очистка территории.

На основании РЕСПУБЛИКАНСКОЙ ЦЕЛЕВОЙ  ПРОГРАММЫ «СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ТВЕДЫМИ БЫТОВЫМИ ОТХОДАМИ В РЕСПУБЛИКЕ БАШКОРТОСТАН» на 2011-2020 строительство полигонов ТКО при каждом населенном пункте не предусмотрено. Система управления промышленными отходами должна быть сформирована в соответствии с республиканской целевой программой «Совершенствование системы управления промышленными отходами на территории Республики Башкортостан на 2013-2020 годы».

Разработка органами местного самоуправления Республики Башкортостан генеральных схем очистки территорий предусмотрена Планом мероприятий по реализации Республиканской целевой программы «Совершенствование системы управления твердыми бытовыми отходами в Республике Башкортостан на 2011-2020 годы» (Постановление Правительства РБ от 18.11.2011 № 412 ).

Санитарная очистка территории включает следующие мероприятия:

-сбор и удаление за пределы населенного пункта твердых бытовых отходов (мусора);

-сбор и удаление жидких отбросов (нечистот и помоев) из зданий, не присоединенных к канализации;

- обезвреживание отбросов;

- уборка улиц и площадей;

- общие мероприятия: устройство баз и подсобных сооружений для хранения и обслуживания специального транспорта, сооружение общественных уборных и пр.

- Строительство и эксплуатация систем канализации, очистных сооружений;

- Создание системы сбора и удаления ТКО (система сменяемых, система несменяемых сборников);

- Строительство и эксплуатация усовершенствованных полигонов ТКО;

- Строительство и эксплуатация предприятий по переработке вторсырья и пищевых отходов.

- Устройство баз и подсобных сооружений для хранения и обслуживания специального транспорта.

В задачи очистки входят:

- сбор и удаление твердых коммунальных отходов за пределы территории;

- сбор и удаление жидких отходов из зданий, не имеющих канализации;

- уборка улиц и площадей;

- удаление мусора из зданий общественной и жилой застройки производится выносным образом в мусоросборники с дальнейшим удалением мусора транспортом по планово-регулярной системе, но не реже чем 1-2 дня.

Таблица 16

| Коммунальные отходы | Количество коммунальных отходов на 1,58 тыс. чел |
| --- | --- |
|  | кг |
|  | на 1 чел/год | всего в год |
| Твердые |  |  |
| От жилых зданий, оборудованных водопроводом, канализацией центральным отоплением и газом | 90 | 143 тыс.кг |
| От прочих жилых домов | 300 | 474 тыс.кг. |
| Общее количество по городскому округу, поселению с учетом общественных зданий. | 280 | 443 тыс.кг. |
| Смет с 1 м2 твердых покрытий улиц, площадей, скверов. | 5 | 8 тыс.кг. |
| Итого |  | 1071 тыс.кг |

Сбор и удаление ТКО.

Основные мероприятия включены в Государственную программу «Экология и природные ресурсы Республики Башкортостан», утвержденную постановлением Правительства РБ №61 от 18.02.2014г.

Раздел «Санитарная очистки территории Бурлинского сельсовета» выполнен с учетом действующих нормативов.

Проектом предлагается на территории сельского поселения Бурлинский сельсовет существующие свалки ТКО ликвидировать, вывоз ТКО осуществлять по договору Администрации СП Бурлинский сельсовет с лицензированной организацией в сроки, предусмотренные санитарными правилами и правилами уборки населенных мест.

Сбор и удаление ТКО осуществляется спецавтохозяйством в сроки, предусмотренные санитарными правилами и правилами уборки населенных мест. Отходы, образующиеся при строительстве, ремонте, реконструкции жилых и общественных зданий, объектов культурно-бытового назначения, а также административно-бытовых промпредприятий, вывозят автотранспортом строительных организаций на специально выделенные участки.

Вывоз ТКО будет осуществляться на проектируемую мусороперегрузочную станцию в Узбяково.

Организация планово-регулярной системы и режим удаления коммунальных
отходов определяются на основании решений местных административных
органов по представлению органов коммунального хозяйства и учреждений
санитарно-эпидемиологического надзора. Система сбора и удаления коммунальных
отходов включает: подготовку отходов к погрузке в собирающий мусоровозный
транспорт, организацию временного хранения отходов в домовладениях, сбор
и вывоз бытовых отходов с территорий домовладений и организаций, обезвреживание и утилизацию бытовых отходов. Периодичность удаления коммунальных отходов выбирается с учетом сезонов, климатической зоны, эпидемиологической обстановки, согласовывается с местными учреждениями санитарно-
эпидемиологического   надзора и утверждается решением местных административных органов. В число объектов обязательного обслуживания спецавто
хозяйств включают жилые здания, больницы, поликлиники, гостиницы, общежития, детские сады, ясли, школы и другие учебные заведения, кинотеатры, рынки.

Правильная организация системы сбора и удаления отходов предполагает наличие исчерпывающих сведений об обслуживаемых объектах. Взаимоотношения и обязанности сторон определяются договором.

Сбор и удаление крупногабаритных отходов.

К крупногабаритным отходам относятся отходы, не помещающиеся в стандартные контейнеры.

1,58 чел. X 50кг/год = 0,79 т./год

Сбор крупногабаритных отходов производится в бункера-накопители. Вывоз крупногабаритных отходов производится по графику, согласованному с жилищной организацией и утвержденному транспортной организацией, осуществляющей их вывоз, а также по заявкам жилищной организации. Сжигать крупногабаритные отходы на территории домовладений запрещается.

Сбор пищевых отходов.

Пищевые отходы являются ценным сырьем для животноводства. В них содержится крахмал, каротин, белки, углеводы, витамины и другие ценные компоненты. Пищевые отходы вместе с кормовой частью содержат до 15% балластных примесей (полимерные упаковки, стекло, резину, металлы, бумагу и др.), что ухудшает работу технологического оборудования предприятия по приготовлению кормов, снижают качество кормов, ухудшают товарный вид.

Пищевые отходы, образующиеся на предприятиях общественного питания, пищевой промышленности, не содержат балластовых примесей.

Для сбора пищевых отходов необходимо использовать специальные сборники.

Утилизация ртутьсодержащих ламп

Среди актуальных проблем экологии важное место занимают вопросы, связанные с загрязнением среды обитания ртутью и ее соединениями. Это обусловлено, с одной стороны, широким использованием и периодическим выходом из строя разнообразных ртутьсодержащих изделий (люминесцентных и ртутных ламп, термометров, гальванических элементов и других приборов) на предприятиях, в быту, здравоохранении, транспорте, в дошкольных, учебных и научных учреждениях, а с другой стороны очень высокой токсичностью ртути.

Согласно действующим в нашей стране экологическим и гигиеническим нормативам предельно допустимые концентрации (ПДК) ртути в воздухе составляют 0,0003 мг/м3, в почве – 2,1 мг/кг.

18 сентября 2010 года вступило в силу Постановление Правительства Российской Федерации от 3 сентября 2010 года N 681, регулирующее порядок обращения с отработавшими свой срок люминесцентными лампочками.

Предприниматели обязаны заключать договора со специальной компанией, занимающейся вывозом таких отходов. Граждане обязаны сдавать лампы в управляющую компанию по месту жительства.

Список близлежащих пунктов приема ртутьсодержащих ламп, ртутных градусников, ртутьсодержащих приборов:

- Государственное унитарное предприятие «Табигат» Республики Башкортостан  (ГУП «Табигат» РБ) при Министерстве природопользования и экологии Республики Башкортостан, г. Уфа, ул. Степана Кувыкина, д. 102, тел.: (347) 252-06-19, факс: (347) 248-26-80; tabigat@bk.ru, http://www.tabigat.ru/;

- Стерлитамакский филиал «Табигат», г. Стерлитамак;

- НИИ «БЖД», г. Уфа, ул. 8 Марта, д.12/1, каб.114б Тел.: (347) 228-76-76, 228-68-76;

- ООО «НАПТОН», г. Уфа, ул. Карла Маркса, 37 к.3 - офис 206, 207; 2 этаж; БЦ Капитал, тел.: (347) 290-13-04, факс: (347) 291-11-06, моб. тел.: 8-917-777-05-00, http://www.napton.ru,  napton@mail.ru.

Селективный сбор ТКО.

В проекте предлагается раздельный сбор вторичного сырья, который осуществляется посредством организации стационарного приема вторсырья от населения. Пункт приема вторсырья запроектирован в административном центре сельсовета..

Раздельный сбор вторичного сырья позволяет добиться значительного сокращения объемов ТКО, уменьшает число стихийных свалок, оздоравливает экологическую обстановку позволяет получить ценное вторичное сырье для промышленности.

Крупногабаритные отходы и обычные бытовые отходы в сумме составляют 2,2+1,64=3,84 т.т./год. Площадь полигона на годовое накопление мусора составит 3,84 т.т.* 0,05 га = 0,19 га.

Контейнеры для сбора ТКО устанавливаются в районах общественных центров, парков. Их количество уточняется на последующих стадиях при уточнении набора и емкости объектов культурно-бытового обслуживания. В усадебной и блокированной застройке (т.е. Застройке жилыми домами с приквартирными участками) мусор собирается и хранится на приусадебном участке.

Определение количества мусоровозов, необходимых для вывоза ТКО.

М=Пгод/(365хПсутхКисп), где

Пгод — количество бытовых отходов, подлежащих вывозу в течении года, мЗ

Псут — емкость кузова данного вида мусоропровода, мЗ

Кисп — коэффициент использования автопарка — 0,7-0,8. Суточная производительность мусоровоза определяем по формуле

Псут=РхЕ, где

Р-число рейсов в сутки.

Е — количество отходов, перевозимых за 1 рейс, мЗ

Число рейсов мусоровоза определяем по формуле

Р=(Т-(Тпз+Т0))/(Тпог.+Траз.+2Тпрб.)

Т — продолжительность смены, час

Тпз — время, затраченное в гараже на подготовительные работы, час.

ТО — время, затраченное на полевые пробеги (от гаража до места работы и обратно), час.

Тпог. - продолжительность погрузки, час.

Траз — продолжительность разгрузки, час.

Тпрб — время, затраченное на пробег от места погрузки до места разгрузки, час.

Р=(8-(0,5+0,5))/(0,5+015+0,5)=4,7~5

Псут.=5х40=200мЗ~0,2т.мЗ

М=1,86 т.мЗ/(365*0,0*0,7)=0,04 ~1 мусоровоз

Маршрутизация движения собирающего мусоровозного транспорта осуществляется для всех объектов, подлежащих регулярному обслуживанию. За маршрут сбора отходов принимают участок движения собирающего мусоровоза по обслуживаемому району от начала до полной загрузки машины. Маршруты сбора ТКО и графики движения пересматривают в процессе эксплуатации мусоровозов при изменении местных условий. Составление маршрутов сбора и графиков движения выполняется по отдельному проекту.

Существующие свалки ликвидируются, а их территория подлежит рекультивации.

Закрытие полигона осуществляется после отсыпки его на проектную отметку, установленную заданием. Последний слой отходов перед закрытием полигона засыпается слоем грунта с учетом дальнейшей рекультивации.

Рекультивация закрытых полигонов – комплекс работ, направленных на восстановление продуктивности и народнохозяйственной ценности восстанавливаемых территорий, а также на улучшение окружающей среды. Рекультивация проводится по окончании стабилизации закрытых полигонов - процесса упрочнения свалочного грунта, достижения им постоянного устойчивого состояния. Рекультивация полигонов выполняется в два этапа: технический и биологический. Технический этап включает в себя исследования свалочного тела и его воздействия на окружающую природную среду, подготовку территории полигона к последующему целевому использованию. Биологический этап осуществляется вслед за техническим этапом и включает комплекс агротехнических и фитомелиоративных мероприятий, направленных на восстановление нарушенных земель. Вопрос о капитальном строительстве на закрытых полигонах без вывоза свалочного грунта решается после проведения соответсвующих исследований. Актуальной проблемой является проблема размещения твердых коммунальных отходов (ТКО), которые с каждым годом увеличиваются в связи с поступлением на рынок сбыта упакованной продукции. Отходы вывозятся на свалки, которые эксплуатируются без соответствующего проекта систем инженерных сооружений и не соответствующих природоохранным и санитарным требованиям. Негативное влияние свалок ТКО на окружающую среду обусловлено, прежде всего, образованием газа в результате биологического распада органических отходов, состоящего из метана и углекислого газа. В результате возникает опасность воздействия на воздушный бассейн (удушающие и токсические запахи и пожары) и водный бассейн (загрязнение дренажных вод).

Стихийные свалки образуются в местах вблизи жилых массивов, в оврагах, в поймах рек с высоким стоянием грунтовых вод с последующим выносом сильно загрязненных дренажных вод в водные объекты. Загрязненные подземные и поверхностные воды в окрестностях таких свалок представляют опасность не только для питьевого водоснабжения, но и для технического водоснабжения в садоводствах и сельском хозяйстве.

Уничтожение трупов и биологических отходов павших животных предлагается в ближайших скотомогильниках.

Проектом предлагается следующая система генеральной очистки территории сельсовета:

- Ликвидация объектов захоронения ТКО

- Организация сбора твердых коммунальных отходов по планово-регулярной системе и вывоз их на полигоны для обеззараживания.

- Строительство гаражей спецмашин для обслуживания населенного пункта данного хозяйства рекомендуется в промышленной зоне. Необходимое количество машин определяется на следующих стадиях проектирования.

- Ликвидация, рекультивация, усовершенствование технологии по сбору и утилизации ТКО и скотомогильников.

- Закрытие кладбищ, расположенных с нарушением санитарных норм;

- Предприятия и организации на свалку ТКО сдают отходы только IV, V-го класса опасности. Размещение отходов I-III класса производится по договорам со специализированными организациями имеющие лицензию на прием данных отходов.

- Организация эффективно действующей системы управления муниципальными отходами (бытовыми отходами и отходами объектов культурно-бытового обслуживания) невозможна без разработки системы санитарной очистки населенных пунктов каждой категории отходов, а именно:

- Твердых и жидких коммунальных отходов;

- Древесных отходов (веточных масс);

- Снежных масс;

- Строительных отходов;

- Отходов лечебно-профилактических учреждений;

- Биологических отходов;

- Отходов потребления автотранспортных средств;

- Ртутьсодержащих и других токсичных отходов потребления, опасных для здоровья населения;

- Отходов садово-дачных массивов;

- Крупногабаритных отходов.

- Организация работ по сбору и обезвреживанию отработанных ртутьсодержащих ламп и батареек от населения;

- Организация работ по сбору и переработке вторичных ресурсов. Далее приведен ПЕРЕЧЕНЬ отходов производства и потребления, подлежащих сбору в качестве вторичного сырья на территории Республики Башкортостан:

- Древесные отходы: древесные отходы, отходы обработки и переработки древесины, отходы обработки натуральной чистой древесины, незагрязненные опасными веществами, отходы горбыля, рейки из натуральной чистой древесины, отходы шпона натуральной чистой древесины, отходы щепы натуральной чистой древесины, деревянная упаковка (невозвратная тара) и деревянные отходы из натуральной чистой древесины, обрезь натуральной чистой древесины, деревянная упаковка (невозвратная тара) из натуральной древесины, изделия из натуральной древесины, потерявшие свои потребительские свойства, опилки и стружки натуральной чистой древесины, опилки натуральной чистой древесины, стружка натуральной чистой древесины, древесные отходы из натуральной чистой древесины несортированные, древесные отходы с пропиткой и покрытиями, не загрязненные опасными веществами, прочие отходы обработки и переработки древесины, разнородные древесные отходы, опилки разнородной древесины (например, содержащие опилки древесно-стружечных и/или древесно-волокнистых плит), стружка разнородной древесины (например, содержащая стружку древесно-стружечных и/или древесно-волокнистых плит), опилки и стружки разнородной древесины (например, содержащие опилки и стружку древесно-стружечных и/или древесно-волокнистых плит), обрезь разнородной древесины (например, содержащая обрезь древесно-стружечных и/или древесно-волокнистых плит)

- Макулатура: отходы бумаги и картона, отходы бумаги и картона незагрязненные, отходы бумаги и картона от резки и штамповки незагрязненные, отходы бумаги от резки и штамповки, отходы картона от резки и штамповки, обрезь гофрокартона, отходы упаковочных материалов из бумаги и картона незагрязненные, отходы упаковочной бумаги незагрязненные, отходы упаковочного картона незагрязненные, отходы упаковочного гофрокартона незагрязненные, отходы бумаги и картона от канцелярской деятельности и делопроизводства, срыв бумаги и картона, отходы печатной продукции (черно-белая печать), отходы печатной продукции (цветная печать), бумажные фильтры неиспользованные, брак, прочие незагрязненные отходы бумаги и картона, прочие отходы бумаги незагрязненные, прочие отходы картона незагрязненные, прочие отходы гофрокартона незагрязненные.

- Отходы черного металла: лом и отходы черных металлов, свечи зажигания автомобильные отработанные, лом и отходы, содержащие чугун, лом и отходы, содержащие чугун, лом чугунный несортированный, лом чугунный в кусковой форме, тара и упаковка чугунная незагрязненная, потерявшая потребительские свойства, отходы, содержащие чугун в кусковой форме, опилки чугунные незагрязненные, стружка чугунная незагрязненная, лом и отходы, содержащие сталь, лом и отходы, содержащие сталь, лом стальной несортированный, лом стальной в кусковой форме незагрязненный, тара и упаковка из стали незагрязненная, потерявшая потребительские свойства, провод стальной незагрязненный, потерявший потребительские свойства, отходы, содержащие сталь в кусковой форме, отходы, содержащие листовой прокат стали, опилки стальные незагрязненные, стружка стальная незагрязненная, лом и отходы, содержащие углеродистую сталь, лом стали углеродистых марок несортированный, лом стали углеродистых марок в кусковой форменезагрязненный, тара и упаковка из стали углеродистых марок незагрязненная, потерявшая потребительские свойства, отходы, содержащие сталь углеродистых марок в кусковой форме, отходы, содержащие листовой прокат стали углеродистых марок, опилки стали углеродистых марок незагрязненные, стружка стали углеродистых марок незагрязненная, лом и отходы, содержащие легированную сталь, лом легированной стали несортированный, лом легированной стали в кусковой форме незагрязненный, тара и упаковка из легированной стали незагрязненная, потерявшая потребительские свойства, отходы, содержащие легированную сталь в кусковой форме, отходы, содержащие листовой прокат легированной стали, опилки легированной стали незагрязненные, стружка легированной стали незагрязненная, лом и отходы, содержащие оцинкованную сталь, лом оцинкованной стали несортированный, лом оцинкованной стали в кусковой форме незагрязненный, тара и упаковка из оцинкованной стали незагрязненная потерявшая потребительские свойства,  отходы, содержащие оцинкованную сталь в кусковой форме, опилки оцинкованной стали незагрязненные, стружка оцинкованной стали незагрязненная, лом и отходы, содержащие луженую сталь, лом луженой стали несортированный, лом луженой стали в кусковой форме незагрязненный, тара и упаковка из луженой стали незагрязненная, потерявшая потребительские свойства, отходы, содержащие луженую сталь в кусковой форме, опилки луженой стали незагрязненные, стружка луженой стали незагрязненная, отходы стальных электродов, остатки и огарки стальных сварочных электродов, лом и отходы, содержащие несортированные черные металлы, лом черных металлов несортированный, лом черных металлов в кусковой форме незагрязненный, тара и упаковка из черных металлов, незагрязненная, потерявшая потребительские свойства, железные бочки, потерявшие потребительские свойства, отходы, содержащие черные металлы в кусковой форме, опилки черных металлов незагрязненные, стружка черных металлов незагрязненная.

- Отходы цветного металла: лом и отходы цветных металлов, лом и отходы, содержащие цветные металлы, лом и отходы, содержащие алюминий,  лом алюминия несортированный, лом алюминия в кусковой форме незагрязненный, тара и упаковка из алюминия незагрязненная, потерявшая потребительские свойства и брак, провод алюминиевый незагрязненный, потерявший потребительские свойства, отходы, содержащие алюминий в кусковой форме, отходы, содержащие алюминиевую фольгу, отходы, содержащие листовой прокат алюминия, опилки алюминиевые незагрязненные, стружка алюминиевая незагрязненная, лом и отходы, содержащие свинец, лом свинца несортированный, лом свинца в кусковой форме незагрязненный, отходы, содержащие свинец в кусковой форме, опилки свинцовые незагрязненные, стружка свинцовая незагрязненная, свинцовые пластины отработанных аккумуляторов, лом и отходы, содержащие медь, лом меди несортированный, лом меди в кусковой форме незагрязненный, провод медный незагрязненный, потерявший потребительские свойства, отходы, содержащие медь, несортированные, отходы, содержащие медь в кусковой форме, отходы, содержащие листовой прокат меди, стружка медная незагрязненная, лом и отходы, содержащие цинк, лом цинка несортированный, лом цинка в кусковой форме незагрязненный, отходы, содержащие цинк, несортированные, отходы, содержащие цинк в кусковой форме, отходы, содержащие листовой прокат цинка, стружка цинка незагрязненная, лом и отходы, содержащие никель, лом никеля несортированный, лом никеля в кусковой форме незагрязненный, отходы, содержащие никель в кусковой форме, опилки никеля незагрязненные, стружка никеля незагрязненная, лом и отходы, содержащие олово, лом олова несортированный, лом олова в кусковой форме незагрязненный, тара и упаковка из олова незагрязненная, потерявшая потребительские свойства и брак, отходы, содержащие олово, несортированные, отходы, содержащие олово в кусковой форме, отходы, содержащие листовой прокат олова, опилки оловянные незагрязненные, стружка оловянная незагрязненная,  лом и отходы, содержащие титан, лом титана в кусковой форме незагрязненный, отходы, содержащие титан в кусковой форме, стружка титана незагрязненная, лом и отходы, содержащие хром, отходы, содержащие хром, несортированные, отходы, содержащие хром в кусковой форме, опилки хрома незагрязненные, стружка хрома незагрязненная, лом и отходы цветных металлов с примесями или загрязненные, лом и отходы алюминия с примесями или загрязненные, лом и отходы свинца с примесями или загрязненные, лом и отходы меди с примесями или загрязненные, лом и отходы цинка с примесями или загрязненные, лом и отходы никеля с примесями или загрязненные, лом и отходы олова с примесями или загрязненные, лом и отходы титана с примесями или загрязненные, лом и отходы хрома с примесями или загрязненные, лом и отходы сплавов цветных металлов, лом и отходы, содержащие сплавы цветных металлов,  лом и отходы, содержащие медные сплавы, лом медных сплавов несортированный, лом медных сплавов в кусковой форме, отходы, содержащие медные сплавы в кусковой форме, отходы, содержащие листовой прокат медных сплавов,  опилки медных сплавов незагрязненные, стружка медных сплавов незагрязненная, лом и отходы, содержащие бронзу, лом бронзы несортированный, лом бронзы в кусковой форме, отходы, содержащие бронзу в кусковой форме, отходы, содержащие листовой прокат бронзы, опилки бронзы незагрязненные, стружка бронзы незагрязненная, лом и отходы, содержащие латунь, лом латуни несортированный, лом латуни в кусковой форме, отходы, содержащие латунь в кусковой форме, отходы, содержащие листовой прокат латуни, опилки латуни незагрязненные, пыль латуни незагрязненная, скрап латуни незагрязненный, стружка латуни незагрязненная, лом и отходы сплавов цветных металлов с примесями или загрязненные, лом и отходы медных сплавов с примесями или загрязненные, лом и отходы бронзы с примесями или загрязненные, лом и отходы латуни с примесями или загрязненные, лом и отходы цветных металлов и сплавов несортированный.

- Ртутьсодержащие отходы: отходы, содержащие ртуть, изделия, устройства, приборы, потерявшие потребительские свойства, содержащие ртуть, ртутные лампы, люминесцентные ртутьсодержащие трубки отработанные и брак, ртутные вентили (игнитроны и иное) отработанные и брак, ртутные термометры отработанные и брак.

- Отработанные масла: отходы синтетических и минеральных масел, синтетические и минеральные масла отработанные, масла моторные отработанные, масла автомобильные отработанные, масла дизельные отработанные, масла авиационные отработанные, масла индустриальные отработанные, масла трансмиссионные отработанные, масла трансформаторные отработанные, не содержащие галогены, полихлорированные дифенилы и терфенилы, масла компрессорные отработанные, масла турбинные отработанные, масла гидравлические отработанные, не содержащие галогены.

- Нефтешламы: синтетические и минеральные масла, потерявшие потребительские свойства, остатки моторных масел, потерявших потребительские свойства, остатки автомобильных масел, потерявших потребительские свойства, остатки дизельных масел, потерявших потребительские свойства, остатки авиационных масел, потерявших потребительские свойства, остатки индустриальных масел, потерявших потребительские свойства, остатки трансмиссионных масел, потерявших потребительские свойства, остатки трансформаторных масел, не содержащие галогены, полихлорированные дифенилы и терфенилы и потерявших потребительские свойства, остатки компрессорных масел, потерявших потребительские свойства, остатки турбинных масел, потерявших потребительские свойства, остатки гидравлических масел, не содержащих галогены и потерявших потребительские свойства, остатки смазочно-охлаждающих масел для механической обработки, потерявших потребительские свойства, остатки дизельного топлива, потерявшего потребительские свойства, шламы нефти и нефтепродуктов, шлам нефтеотделительных установок, шлам шлифовальный маслосодержащий, шлам очистки трубопроводов и емкостей (бочек, контейнеров, цистерн, гудронаторов) от нефти и нефтепродуктов, шлам очистки трубопроводов и емкостей (бочек, контейнеров, цистерн, гудронаторов) от нефти, отходы при добыче нефти и газа

- Отходы полимерных материалов: отходы полимерных материалов, затвердевшие отходы пластмасс, отходы твердых сложных полиэфиров, шнуры синтетические, потерявшие потребительские свойства, отходы формовочных масс (тёрмбреактивной пластмассы) затвердевшие, шланги пластмассовые, потерявшие потребительские свойства, пластмассовая незагрязненная тара, потерявшая потребительские свойства, отходы пластмассовой (синтетической) пленки, незагрязненной, отходы затвердевшего полиэтилена, отходы полиэтилена в виде лома, литников, отходы полиэтилена в виде пленки, полиэтиленовая тара, поврежденная, отходы затвердевшего полипропилена, отходы полипропилена в виде лома, литников, отходы полипропилена к виде пленки, отходы затвердевших эгролов (пластмасс на основе эфиров целлюлозы), отходы твердых сополимеров стирола, отходы твердого акрилонитрилбутадиенстирола (пластик АБС), отходы целлулоида, отходы целлофана, отходы полиэтилентерефталата (в том числе пленки на его базе), отходы смеси затвердевших разнородных пластмасс.

- Отходы РТИ: отходы резины, включая старые шины, твердые отходы резины, резиновые изделия незагрязненные, потерявшие потребительские свойства, обрезки резины, отходы гранулированной резины, резиновая крошка, резиновый скрап, шины пневматические отработанные, камеры пневматические отработанные, покрышки отработанные, покрышки с тканевым кордом отработанные, покрышки с металлическим кордом отработанные, резинометаллические отходы (в том числе изделия отработанные и брак), резинометаллические отходы, резинометаллические изделия, отработанные.

- Отработанные аккумуляторы: электрическое оборудование, приборы, устройства и их части, отходы аккумуляторов, аккумуляторы свинцовые, отработанные и брак, аккумуляторы свинцовые отработанные неповрежденные, с не слитым электролитом, аккумуляторы свинцовые отработанные неразобранные, со слитым электролитом.

- Отработанный электролит: отходы неорганических кислот, кислоты аккумуляторные, отработанные, кислота аккумуляторная серная отработанная.

- Текстиль: отходы текстильного производства, производства волокон, отходы целлюлозного волокна, отходы смешанного волокна, обрезь валяльно-войлочной продукции, отходы тканей, старая одежда, обрезки и обрывки тканей шерстяных, обрезки и обрывки тканей льняных, обрезки и обрывки тканей хлопчатобумажных, обрезки и обрывки тканей смешанных.

- Стеклобой: стеклянные отходы, стеклянный бой незагрязненный (исключая бой стекла электронно-лучевых трубок и люминесцентных ламп).

- Отходы содержания животных и птиц: помет птичий, помет куриный свежий, помет куриный перепревший, навоз, навоз от крупного рогатого скота свежий, навоз от крупного рогатого скота перепревший, навоз конский свежий, навоз конский перепревший, отходы костей животных и птицы, отходы костей животных, отходы костей птицы, отходы щетины, отходы внутренностей животных и птицы, отходы внутренностей крупного рогатого скота, отходы внутренностей мелкого рогатого скота, отходы внутренностей птицы, отходы мяса, кожи, прочие части тушки несортированные от убоя домашней птицы, отходы мяса животных и птицы, отходы крови животных и птицы, отходы перьев и пуха, содержимое желудка и кишок (каныга), отходы от убоя диких животных, отходы мяса, кожи, прочие части туши несортированные от убоя домашних животных, отходы конского волоса, отходы рогов и копыт, отходы скорлупы яичной, скорлупа от куриных яиц, отходы от переработки мяса животных, отходы кишок от переработки мяса животных, отходы от производства консервов из мяса животных, отходы желатина, отходы от переработки мяса птиц, отходы от производства консервов из мяса птиц, отходы шкур, мехов и кожи, отходы шкур, мездра, спилок сырой при обработке шкур, спилок желатиновый при обработке шкур, шкуры необработанные некондиционные, а также их остатки и обрезки, отходы мехов.

- Отходы добывающей промышленности: отходы при добыче торфа, отходы при добыче рудных полезных ископаемых, отходы при добыче нерудных полезных ископаемых, прочие отходы добывающей промышленности.

- Отходы химического происхождения: отходы химического происхождения, отходы оксидов, гидрооксидов, солей, гальванические шламы, отходы кислот, щелочей, концентратов.

7.5. Защита от электромагнитного излучения.

Основные требования по обеспечению защиты населения от воздействия электрического поля изложены в «Санитарных нормах  и правилах защиты населения от воздействия электрического поля, создаваемого воздушными линиями электропередачи переменного тока промышленной частоты».

Предельно  допустимые уровни напряженности электрического  поля:

-для территорий зоны жилой застройки составляют 1 кВ/м;

-в населенной местности, вне зоны жилой застройки (земли городов в пределах городской черты в границах их перспективного развития на 10 лет, пригородные и зеленые зоны, курорты, земли поселков городского типа, в пределах поселковой черты и сельских населенных пунктов, в пределах черты этих пунктов), а также на территории огородов и садов – 5 кВ/м;

-в ненаселенной местности (незастроенные местности, хотя бы и часто посещаемые людьми, доступные для транспорта и сельскохозяйственные угодья) – 15 кВ/м.

В целях защиты населения от воздействия электрического поля ВЛ устанавливаются санитарно-защитные зоны. Санитарно-защитной зоной ВЛ является территория вдоль трассы ВЛ, в которой напряженность электрического поля превышает 1 кВ/м.

В целях защиты населения от воздействия электрического поля ВЛ, устанавливаются охранные зоны вдоль воздушных линий электропередачи в виде земельного участка или воздушного пространства, ограниченных вертикальными плоскостями, отстоящими по обеим сторонам от крайних проводов при неотклоненном их положении на расстоянии, м:

10-при напряжении до 20 кВ;

15-при напряжении до 35 кВ;

20-при напряжении до 110 кВ;

Сельскохозяйственные угодья, находящиеся в санитарно-защитных зонах ВЛ, рекомендуется использовать под выращивание сельскохозяйственных культур, не требующих ручной обработки.

Глава VIII. Пожарная безопасность. Инженерно-технические мероприятия ГО и ЧС.

В составе градостроительной документации разрабатывается отдельным томом под грифом «Секретно» по утвержденному Главным управлением МЧС РФ по РБ задании на проектирование специальный раздел проекта «Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны. Мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций». Вопрос формирования зон комплексной системы экстренного оповещения населения об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайных ситуаций рассматривается в данном разделе проекта в соответствии со стадией проектирования. Раздел проекта «ИТМ ГОЧС» согласовывается Главным управлением МЧС РФ по РБ.

При разработке данного проекта учтены все необходимые требования пожарной безопасности, установленные Федеральным законом «О пожарной безопасности» от 21.12.1994г. № 69-Фз, а также Техническим регламентом о требованиях пожарной безопасности от 22.07.2008г. № 123-ФЗ и СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений», РНГП РБ  «Градостроительство. Планировка и застройка городских округов, городских и сельских поселений Республики Башкортостан». А именно:

- соблюдены противопожарные расстояния между зданиями и сооружениями;

- предусмотрена возможность проезда пожарных машин к жилым и общественным зданиям, доступ пожарных с автолестниц и автоподъемников;

- на территории сел имеются источники наружного противопожарного водоснабжения, это реки Белая, Бурлы, Казгаул, к которым должны быть предусмотрены подъезды для забора воды пожарными машинами;

- пожарная часть расположена в селе Красноусольск и соответствует техническому регламенту по нормативному времени прибытия (33-40 мин. для сельской местности).

- ширина проездов для пожарной техники должна составлять не менее 6 метров

-тупиковые проезды должны заканчиваться площадками для разворота пожарной техники размером не менее 15Х15 метров. Максимальная протяженность тупикового проезда не должна превышать 150 метров.

- противопожарное расстояние от границ застройки сельских поселений с одно-, двухэтажной индивидуальной застройкой до лесных массивов должно  быть не менее 15 метров,

- проектом в с.Бурлы предполагается разместить пожарное депо.

Предусмотрена защита от удара молнии проектируемых объектов.

Инженерно-технические мероприятия ГО и ЧС.

Опасное геологическое явление - событие геологического происхождения или результат деятельности геологических процессов, возникающих в земной коре под действием различных природных или геодинамических факторов или их сочетаний, оказывающих или могущих оказать поражающие воздействия на людей, сельскохозяйственных животных и растения, объекты экономики и окружающую природную среду (землетрясение, вулканическое извержение, обвалы, оползни).

Выделение областей, районов или отдельных участков местности на поверхности Земли по степени потенциальной сейсмической опасности осуществляется на базе комплексного анализа геологических и геофизических данных. По сейсмическому районированию территория Федоровского района не относится к сейсмически опасным районам.

Опасные гидрологические явления и процессы

Опасное гидрологическое явление - событие гидрологического происхождения или результат гидрологических процессов, возникающих под действием различных природных или гидродинамических факторов или их сочетаний, оказывающих поражающее воздействие на людей, сельскохозяйственных животных и растения, объекты экономики и окружающую природную среду (наводнение, половодье, паводок, затор, затопление, подтопление, сель).

На территории Гафурийского района расположены малые реки. Риск возникновения ЧС связанной с подтоплением на большей части территории маловероятен.

Опасные метеорологические явления и процессы.

Опасное метеорологическое явление — природные процессы и явления, возникающие в атмосфере под действием различных природных факторов или их сочетаний, оказывающие или могущие оказать поражающее воздействие на людей, сельскохозяйственных животных и растения, объекты экономики и окружающую природную среду (сильный ветер, вихрь, ураган, смерч, шквал, продолжительный дождь, гроза, ливень, град, снег, гололед, заморозок, сильный снегопад, сильная метель, туман, пыльная буря, засуха, природные пожары).

Территории, подверженные риску возникновения лесных пожаров: исходя из среднестатистических показателей, угроза возникновения природных пожаров ожидается в апреле, мае, сентябре и октябре месяцах, но за последние годы не были зарегистрированы.

Мероприятия по защите территории района от стихийных бедствий техногенного характера.

На территории района наиболее возможными проявлениями стихийных бедствий техногенного характера являются аварии на основных производственных предприятиях, на трассах нефтепроводов, магистральных трубопроводах, газопроводов высокого и низкого давления, газораспределительных пунктов, пересечения с основными автотранспортными магистралями района:

- при авариях на нефтепроводах, магистральных трубопроводах возможно загрязнение почв нефтепродуктами и другими транспортируемыми продуктами.

- при авариях, связанных с перевозкой СДЯВ на автодорогах  возможно загрязнение окружающей среды на месте аварии;

- при пожаре и взрыве на автозаправочных станциях население не попадает в зону поражения;

- при авариях на газораспределительных пунктах, газопроводах - в зимнее время возможно нарушение теплоснабжения большинства жилых домов района и райцентра, поражения населения при взрывах газа в домах и т.д.

Основными мероприятиями по защите территории района от стихийных бедствий техногенного характера являются:

-разработка и проведение профилактических мероприятий для предприятий, организаций, учреждений и всего населения;

-подготовка сил и средств для защиты от стихийных бедствий техногенного характера;

-своевременное обнаружение очагов опасности, определение его границ, локализация и ликвидация последствий;

-содержание в надлежащем состоянии дорог, мостов и переходов, используемых для предупреждения, защиты и ликвидации последствий стихийных бедствий;

-поддержание в постоянной технической исправности и готовности техники;

-санитарная обработка населения и обеззараживание техники, защита рабочих и служащих от АХОВ (аварийно-химически-опасные вещества);

-снабжение населения средствами, снижающими или предупреждающими действие поражающих факторов и своевременное оказание медицинской помощи пораженным;

-организация лабораторного контроля за зараженностью объектов внешней среды;

-устройство ограждающих земляных валов, ограничивающих растекание горючей жидкости вокруг емкостей с горючими веществами;

-эвакуация сельскохозяйственных животных из хозяйств, расположенных в зонах возможных сильных поражений;

-защита сельскохозяйственных растений от заражения радиоактивными, химическими веществами.

Глава IX. Основные технико-экономические показатели

| № № | Показатели | Единица измерения | Сущ. | Расчётный срок 2035г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Территория в границах сельсовета всего, в том числе по функциональному использованию: | га/% | 11026,6/ 100,0 | 11026,6/ 100,0 |
| 1.1 | Территории населённых пунктов всего, из них: | « | 379,4/ 3,4 | 615,5/ 5,6 |
| 1.1.1 | с.Бурлы | га | 128,5 | 255,3 |
|  | в том числе новые жилые кварталы на расчётный срок | « | - | 19,8 |
| 1.1.2 | д.Баимбетово | « | 40,4 | 51,9 |
|  | в том числе новые жилые кварталы на расчётный срок | « | - | 5,8 |
| 1.1.3 | д.Зириково | « | 46,1 | 74,1 |
|  | в том числе новые жилые кварталы на расчётный срок | « | - | 5,0 |
| 1.1.4 | с.Курмантау | « | 88,9 | 117,0 |
|  | в том числе новые жилые кварталы на расчётный срок | « | - | 15,8 |
| 1.1.5 | д.Михайловка | « | 7,5 | 7,5 |
|  | в том числе новые жилые кварталы на расчётный срок | « | - | 1,2 |
| 1.1.6 | д.Явгильды | « | 68,0 | 109,7 |
|  | в том числе новые жилые кварталы на расчётный срок | « | - | 10,4 |
| 1.2 | Из территорий населённых пунктов всего новые жилые кварталы на расчётный срок | « | - | 58,0 |
| 1.3 | Территории за чертой населённых пунктов всего, в том числе: | га/% | 10647,2/ 96,6 | 10411,1/ 94,4 |
| 1.3.1 | -леса | га | 3695,1 | 3695,1 |
| 1.3.2 | -водоёмы | « | 169,4 | 169,4 |
| 1.3.3 | -территории производст-венных предприятий за чертой населённых пунктов | « | 31,9 | 42,7 |
| 1.3.4 | -кладбища за чертой населённых пунктов | « | 1,3 | 1,9 |
| 1.3.5 | -прочие | « | 6749,5 | 6502,0 |
| 2 | Население всего по с/с | тыс. чел. | 1,52 | 1,58 |
|  | в том числе: |  |  |  |
| 2.1 | с.Бурлы | « | 0,54 | 0,56 |
| 2.2 | д.Баимбетово | « | 0,17 | 0,18 |
| 2.3 | д.Зириково | « | 0,16 | 0,16 |
| 2.4 | с.Курмантау | « | 0,42 | 0,43 |
| 2.5 | д.Михайловка | « | 0,00 | 0,01 |
| 2.6 | д.Явгильды | « | 0,23 | 0,24 |
| 3 | Жилой фонд, всего в том числе: | тыс.кв.м/ квартир, шт. | 32,89/ 685 | 55,3/ 983 |
| 3.1 | Жилой фонд по населённым пунктам: |  |  |  |
| 3.1.1 | с.Бурлы | « | 11,78/ 234 | 19,6/ 338 |
| 3.1.2 | д.Баимбетово | « | 3,36/ 68 | 6,3/ 107 |
| 3.1.3 | д.Зириково | « | 3,99/ 80 | 5,6/ 101 |
| 3.1.4 | с.Курмантау | « | 8,17/ 189 | 15,05/ 281 |
| 3.1.5 | д.Михайловка | « | 0 | 0,35/ 5 |
| 3.1.6 | д.Явгильды | « | 5,59/ 114 | 8,4/ 151 |
| 3.2 | Новое строительство всего, в том числе: | « | - | 22,41/ 298 |
| 3.2.1 | с.Бурлы | « | - | 7,82/ 104 |
| 3.2.2 | д.Баимбетово | « | - | 2,94/ 39 |
| 3.2.3 | д.Зириково | « | - | 1,61/ 21 |
| 3.2.4 | с.Курмантау | « | - | 6,88/ 92 |
| 3.2.5 | д.Михайловка | « | - | 0,35/ 5 |
| 3.2.6 | д.Явгильды | « | - | 2,81/ 37 |
| 3.3 | Жилищная обеспеченность средняя | кв.м/ чел. | 21,6 | 22,41 |
| 4 | Объекты социального и культурно-бытового обслуживания населения |  |  |  |
| 4.1 | Детские дошкольные учреждения-всего/1000 чел. | мест | 45/ 30 | 52/ 33 |
| 4.2 | Общеобразовательные школы - всего/1000 чел | учащ. | 488/ 321 | 488/ 309 |
| 4.3 | Предприятия розничной торговли - всего/1000 чел | м2 торг. пл. | 450/ 296 | 474/ 300 |
| 4.4 | Учреждения культуры - всего/1000 чел | мест | 294/ 193 | 474/ 300 |
| 4.5 | Спортивные залы - всего/1000 чел | м2 | 252/ 166 | 252/ 160 |
| 5 | Транспортная инфраструктура |  |  |  |
| 5.1 | Протяженность дорог – всего: | км | 58,04 | 56,18 |
|  | В том числе: |  |  |  |
|  | межмуниципальных |  | 9,04 | 10,86 |
|  | местных |  | 6,62 | 45,32 |
|  | грунтовых |  | 42,38 | 0 |
| 5.2 | Обеспеченность населения индивидуальными легковыми автомобилями (на 1000 жителей) |  | Нет данных | 350 |
| 6 | Ориентировочная стоимость стр.-ва (жилищное стр.-во и инфраструктура)* | млн. руб. | - | 1568,7 |

Примечание: *требуется уточнение по рабочим проектам

Земельные участки сельскохозяйственного назначения, планируемые к переводу  в земли населенных пунктов в связи с расширением границ

В целях соблюдения прав человека на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных интересов правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства на территории сельского поселения Бурлинский сельсовет Администрация муниципального района Гафурийский район генеральным планом развития сельского поселения Бурлинский сельсовет предусматривается расширение границ населённых пунктов:

- с.Бурлы

- д.Явгильды

- д.Баимбетово

- д.Зириково

- с.Курмантау

Перечень земельных участков сельскохозяйственного назначения, планируемых к

переводу  в земли населенных пунктов в связи с расширением границ

| № | Населенный пункт | Кадастровый номер участка, вошедшего в состав населенного пункта | Площадь всего участка, га | Категория земель | Существующее использование участка / организация, использующая участок | Форма собственности | Кадастровая стоимость участка / стоимость м2, руб. | Площадь участка, вошедшего в состав населенного пункта, га / планируемое использование участка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | с. Бурлы | 02:19:040502:9 | 50,00 | Не установлена | Пашня / паевые земли | Собственность граждан (паевые) | 1 413 048,00 / 3,64 | 38,82/ индивидуальное жилищное строительство |
|  |  | 02:19:040502:6 | 141,27 | Не установлена | Пашня / паевые земли | Собственность граждан (паевые) | 445008,15 / 3,64 | 12,22 / индивидуальное жилищное строительство |
|  |  | 02:19:040602:10 | 148,93 | Не установлена | Пашня / паевые земли | Собственность граждан (паевые) | 2 228 771,92 / 3,64 | 55,75 / индивидуальное жилищное строительство, общественные объекты |
|  |  | 02:19:040602:17 | 75,00 | Не установлена | Пашня / паевые земли | Собственность граждан (паевые) | 527 072,00 / 3,64 | 14,48 / индивидуальное жилищное строительство |
|  |  | 02:19:000000:566 | 10,90 | Не установлена | Пастбище / паевые земли | Собственность граждан (паевые) | 152 891,89 / 2,79 | 5,48 / индивидуальное жилищное строительство |
|  | Итого по населенному пункту |  |  |  |  |  |  | 126,75 га |
| 2 | д. Явгильды | 02:19:041403:5 | 107,88 | Не установлена | Пашня / паевые земли | Собственность граждан (паевые) | 1 190 644,00 / 3,64 | 32,71 / индивидуальное жилищное строительство, общественные объекты, санитарно-защитное озеленение |
|  |  | 02:19:041001:15 | 194,32 | Не установлена | Пашня / Администрация СП Бурлинский сс; | муниципальная | 328 670,12 / 3,64 | 9,03 / индивидуальное жилищное строительство, общественные объекты, санитарно-защитное и водоохранное озеленение |
|  | Итого по населенному пункту |  |  |  |  |  |  | 41,74 га |
|  | д. Баимбетово | 02:19:040701:6 | 77,75 | Не установлена | Пастбище / Администрация СП Бурлинский сс; | муниципальная | 114 295,99 / 3,64 | 3,14 / индивидуальное жилищное строительство, общественные объекты |
|  |  | 02:19:040701:4 | 37,91 | Не установлена | Пашня / Администрация СП Бурлинский сс; | муниципальная | 306 123,80 / 3,64 | 8,41 / индивидуальное жилищное строительство |
|  | Итого по населенному пункту |  |  |  |  |  |  | 11,55 га |
|  | д. Курмантау | 02:19:040502:20 | 129,78 | Не установлена | Пашня / паевые земли | Собственность граждан (паевые) | 399 307,95 / 3,64 | 10,97 / индивидуальное жилищное строительство |
|  |  | 02:19:040601 | 251,00 | Не установлена | Пашня / Администрация СП Бурлинский сс; | муниципальная | 624 624,00 / 3,64 | 17,16 / индивидуальное жилищное строительство, общественные объекты |
|  | Итого по населенному пункту |  |  |  |  |  |  | 28,13 га |
|  | д. Зириково | 02:19:041301:145 | 7,38 | Земли сельскохозяйственного назначения | Пастбище / Администрация СП Бурлинский сс | муниципальная | 73 848,00 / 2,79 | 7,38 / индивидуальное жилищное строительство, общественные объекты |
|  |  | 02:19:080302:2 | 79,14 | Не установлена | Пастбище / Администрация СП Бурлинский сс | муниципальная | 734 552,00 / 3,64 | 20,18 / индивидуальное жилищное строительство |
|  |  | 02:19:080302:56 | 0,43 | Земли сельскохозяйственного назначения | Сенокос / Администрация СП Бурлинский сс | муниципальная | 15 651,07 / 3,64 | 0,43 / индивидуальное жилищное строительство |
|  | Итого по населенному пункту |  |  |  |  |  |  | 28,00 га |
|  | Итого по сельсовету |  |  |  |  |  |  | 236 га |

Баланс земель сельскохозяйственного назначения

по СП Бурлинский сельсовет

| № | Состав земель | Площадь, га (существующее положение) | Площадь, га (на расчетный срок) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | пашня | 190 | 190 |
| 2 | сенокосы | 151 | 150 |
| 3 | пастбища | 955 | 948 |
| 4 | категория не установлена | 5539 | 5311 |
|  | итого | 6835 | 6599 |